## Slide 1: Funktionales Testen der Sicherheit bei industriellen Gateways gemäß der neuen Maschinenrichtlinie
22.09.2026
Nathalie Nuber
Bachelorarbeit T3_3300

## Slide 2: Agenda
01
Motivation und Problem
Warum Cybersecurity jetzt Pflicht wird
02
Grundlagen
Gateway, IT/OT-Grenze, normativer Rahmen
03
Methodik
Ableitungskette, Traceability, Netzwerkvarianten
04
Demonstration und Ergebnisse
SRIO, Anwendbarkeit, Requirement-Verdicts
05
Fazit und Ausblick
Kernaussage, Grenzen, nächste Schritte
Notes: Schritt 1 – Block 01: Motivation und Problem
Ich beginne mit der Ausgangslage: warum Cybersecurity für industrielle Gateways nicht länger eine freiwillige Zusatzleistung ist, sondern durch den regulatorischen Rahmen zur Pflicht wird – und wo zwischen diesem Anspruch und der Prüfpraxis heute eine Lücke klafft. Dafür sind rund drei Minuten vorgesehen.
Schritt 2 – Block 02: Grundlagen
Im zweiten Block ordne ich den Untersuchungsgegenstand ein: das Gateway als Bauteil an der Grenze zwischen IT und OT, die unterschiedlichen Denkweisen beider Domänen und der normative Rahmen, aus dem die Anforderungen stammen. Auch dieser Block umfasst etwa drei Minuten.
Schritt 3 – Block 03: Methodik
Der dritte Block ist mit sieben Minuten bewusst der längste, denn hier liegt der wissenschaftliche Beitrag dieser Arbeit. Ich zeige die Ableitungskette von der Norm bis zur prüfbaren Anforderung, die durchgehende Traceability jedes einzelnen Tests und die Rolle der Netzwerkvarianten, die bestimmen, welcher Nachweis überhaupt erbringbar ist. Wenn Sie sich einen Teil besonders merken möchten, dann diesen.
Schritt 4 – Block 04: Demonstration und Ergebnisse
Anschließend führe ich die Methodik am realen Prüfling vor: der Demonstrationsaufbau rund um den SRIO, die Frage der Anwendbarkeit der Firmentests und die daraus resultierenden Requirement-Verdicts einschließlich des Kernbefunds. Dafür plane ich fünf Minuten ein.
Schritt 5 – Block 05: Fazit und Ausblick
Zum Abschluss fasse ich die Kernaussage zusammen, benenne die Grenzen der Untersuchung offen und skizziere die nächsten Schritte. Zwei Minuten genügen dafür, sodass ausreichend Zeit für Ihre Fragen bleibt.

## Slide 3: Das Gateway sitzt an der Grenze zweier Welten
OT – Betriebstechnik
IT – Informationstechnik
Prozessebene
Sensorik und Aktorik
Steuerungsebene
SPS
Leitebene
HMI und SCADA
Operation IT
ERP und Datendienste
Industrial
Gateway
Verfügbarkeit vor Integrität vor Vertraulichkeit
Vertraulichkeit vor Integrität vor Verfügbarkeit
Bisher geschlossene OT-Umgebungen werden für Bedrohungen aus dem IT-Netz erreichbar.
Notes: Schritt 1 – Die vier Ebenen der Automatisierungspyramide
Die Grafik zeigt von links nach rechts die klassische Schichtung einer industriellen Anlage. Ganz links die Prozessebene mit Sensorik und Aktorik: Hier werden physikalische Größen erfasst und Stellbefehle ausgeführt, typischerweise mit Zykluszeiten im Millisekundenbereich. Daneben die Steuerungsebene mit den speicherprogrammierbaren Steuerungen, die die eigentliche Anlagenlogik ausführen und deterministisch arbeiten müssen.
Rechts davon folgt die Leitebene mit HMI und SCADA, also Visualisierung, Bedienung und Prozessdatenarchivierung. Ganz rechts die Operation IT mit ERP-Systemen und Datendiensten, die Aufträge, Materialflüsse und Auswertungen verwalten.
Entscheidend ist die Klammerung darüber: Die ersten beiden Blöcke bilden die Betriebstechnik, kurz OT, die beiden rechten die Informationstechnik, kurz IT. Beide Welten haben unterschiedliche Schutzzielreihenfolgen, wie die grauen Labels unter der Grafik zeigen. In der OT steht Verfügbarkeit an erster Stelle, weil ein Anlagenstillstand unmittelbar Kosten und Sicherheitsrisiken erzeugt. In der IT steht Vertraulichkeit vorn, weil dort primär Daten geschützt werden. Diese gegenläufige Priorisierung ist die Wurzel vieler Zielkonflikte.
Schritt 2 – Die Position des Gateways
Genau an der Nahtstelle zwischen Steuerungsebene und Leitebene sitzt das industrielle Gateway. Es ist bewusst größer dargestellt als die Ebenenblöcke und ragt über sie hinaus, denn es ist die einzige Komponente, die beide Welten gleichzeitig berührt. Die beiden entgegengesetzten Pfeile stehen für den bidirektionalen Datenaustausch: Prozessdaten fließen nach oben in Richtung Leitebene und Operation IT, Parametrier- und Auftragsdaten fließen nach unten in die Anlage zurück.
Das Gateway übersetzt zwischen Feldbusprotokollen und IT-Protokollen, terminiert Verbindungen und trifft damit faktisch Sicherheitsentscheidungen. Es ist zugleich Brücke und Schleuse – und damit die Komponente, an der Security-Anforderungen am sichtbarsten werden.
Schritt 3 – Die Konsequenz der Erreichbarkeit
Daraus folgt die Kernaussage im unteren Balken: Früher waren OT-Umgebungen physisch und logisch abgeschottet, Sicherheit beruhte im Wesentlichen auf Isolation. Mit der Anbindung an Leitebene und Operation IT entfällt diese Isolation. Angriffspfade aus dem IT-Netz enden nicht mehr an der Netzgrenze, sondern reichen potenziell bis in die Steuerungs- und Prozessebene.
Damit wird nachvollziehbar, warum der Gesetzgeber Security nicht mehr als freiwillige Eigenschaft behandelt. Genau an diesem Punkt setzt die Arbeit an: Wenn das Gateway die kritische Schnittstelle ist, müssen seine Sicherheitsfunktionen funktional, reproduzierbar und nachweisbar geprüft werden.
Überleitung: Schauen wir uns an, welche Anforderungen die neue Maschinenverordnung dafür konkret formuliert.

## Slide 4: Cybersecurity wird zur Pflicht
29.06.2023
Veröffentlichung im Amtsblatt der EU
Übergangsfrist
20.01.2027
verbindliche Anwendung
Ablösung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Fokus auf funktionalem Verhalten und Safety
Cybersecurity nicht verpflichtend
Verordnung (EU) 2023/1230
Schutz vor Korruption als Teil der Konformitätsbewertung
Anhang III, Abschnitte 1.1.9 und 1.2.1
Funktionale Sicherheit ist nicht mehr unabhängig von der Cybersicherheit bewertbar.
Notes: Schritt 1 – Zeitliche Einordnung und verbleibende Übergangsfrist
Der Zeitstrahl zeigt den regulatorischen Rahmen dieser Arbeit. Am 29. Juni 2023 wurde die Verordnung (EU) 2023/1230 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und trat damit formal in Kraft. Anschließend folgt eine mehrjährige Übergangsfrist, die bewusst gestrichelt dargestellt ist: In dieser Phase gilt die alte Rechtslage fort, die Hersteller müssen ihre Produkte und Prozesse aber bereits umstellen.
Der große markierte Punkt rechts ist der eigentlich relevante Termin: Ab dem 20. Januar 2027 ist die Verordnung verbindlich anzuwenden und löst die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ab. Gemessen am heutigen Stand bleibt damit nur noch ein knapper Zeitraum, um Entwicklungs-, Test- und Dokumentationsprozesse anzupassen. Das ist der praktische Druck, aus dem die Fragestellung dieser Arbeit entstanden ist.
Schritt 2 – Die bisherige Rechtslage
Die linke Karte fasst zusammen, wie bisher geprüft wurde. Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG stellt das funktionale Verhalten und die klassische Maschinensicherheit in den Mittelpunkt: Schutz vor mechanischen Gefahren, sichere Abschaltung, zuverlässige Not-Halt-Funktionen. Bewertet wurde im Wesentlichen, ob eine Sicherheitsfunktion unter definierten Bedingungen korrekt auslöst.
Cybersecurity war dabei nicht verpflichtend. Sie konnte freiwillig adressiert werden, war aber kein Bestandteil der Konformitätsbewertung. Angriffe über das Netzwerk lagen faktisch außerhalb des Betrachtungsrahmens – eine Annahme, die durch die zunehmende Vernetzung industrieller Anlagen nicht mehr tragfähig ist.
Schritt 3 – Vom Richtlinien- zum Verordnungsregime
Der Pfeil markiert einen doppelten Wechsel. Formal wird aus einer Richtlinie, die von jedem Mitgliedstaat in nationales Recht umgesetzt werden musste, eine Verordnung, die unmittelbar und einheitlich in der gesamten Union gilt. Inhaltlich kommt Cybersecurity neu hinzu.
Die rechte Karte nennt den Kern: Der Schutz vor Korruption, also vor unbefugter oder unbeabsichtigter Veränderung von Software, Parametern und Daten, wird ausdrücklich Teil der Konformitätsbewertung. Verankert ist das in Anhang III, insbesondere in den Abschnitten 1.1.9 und 1.2.1. Abschnitt 1.1.9 adressiert den Schutz vor Korruption allgemein, Abschnitt 1.2.1 die Zuverlässigkeit und Integrität der Steuerungssysteme. Damit wird Security zu einer nachweispflichtigen Produkteigenschaft.
Schritt 4 – Konsequenz für die Validierung
Daraus folgt die Aussage im unteren Balken: Funktionale Sicherheit lässt sich nicht mehr unabhängig von der Cybersicherheit bewerten. Eine Sicherheitsfunktion, deren Parameter über das Netzwerk manipuliert werden können, ist trotz korrekter Auslöselogik nicht sicher.
Für die Praxis heißt das: Safety- und Security-Nachweise müssen zusammengeführt werden, und es braucht funktionale Testverfahren, die Security-Eigenschaften genauso reproduzierbar prüfen wie bisher das Auslöseverhalten. Genau diese Verfahren entwickelt und erprobt die vorliegende Arbeit am Beispiel industrieller Gateways.

## Slide 5: Die Lücke zwischen Anspruch und Praxis
Regulatorische Erwartung
systematischer Nachweis von Security-Funktionen
Etablierte Validierung
funktional und sicherheitstechnisch, aber nicht security-getrieben
Keine systematische Methodik
1
Ableitung
Wie werden Maschinenpflichten zu prüfbaren Komponentenanforderungen?
2
Anwendbarkeit
Welche Firmentests passen auf ein industrielles Gateway?
3
Reichweite
Was kann Direktzugriffstestung an der IT/OT-Grenze zeigen und wo liegen ihre Grenzen?
Notes: Schritt 1 – Anspruch und Praxis nebeneinander
Links steht die regulatorische Erwartung. Die Verordnung verlangt einen systematischen Nachweis, dass Security-Funktionen vorhanden sind und wirksam arbeiten. Nachweis heißt dabei mehr als eine Erklärung: Es braucht dokumentierte, nachvollziehbare und wiederholbare Prüfungen, die einem Auditor vorgelegt werden können.
Rechts steht die gelebte Praxis. Die etablierte Validierung in der Produktentwicklung ist ausgereift, sie ist funktional und sicherheitstechnisch sauber aufgesetzt. Sie prüft, ob das Gerät seine Spezifikation erfüllt und ob Sicherheitsfunktionen korrekt auslösen. Sie ist aber nicht security-getrieben: Angreifermodelle, Manipulationsversuche und Schnittstellenhärtung sind keine systematischen Prüfdimensionen.
Wichtig ist: Beide Seiten sind für sich genommen legitim und gut begründet. Das Problem entsteht erst dort, wo sie aufeinandertreffen sollen.
Schritt 2 – Die Lücke als Kernproblem
Genau in der Mitte klafft die Lücke, und sie ist bewusst rot markiert: Es fehlt eine systematische Methodik, die von der regulatorischen Anforderung bis zum konkreten Testfall durchgezogen ist. Weder die Verordnung noch die bestehenden Firmenprozesse liefern diese Brücke.
Praktisch führt das zu drei Effekten: Anforderungen bleiben abstrakt und werden unterschiedlich interpretiert, Tests werden ad hoc und personenabhängig durchgeführt, und der Nachweis gegenüber Dritten ist schwer zu führen. Genau diese Lücke zu schließen ist das Ziel dieser Arbeit. Daraus leiten sich drei Forschungsfragen ab.
Schritt 3 – Forschungsfrage 1: Ableitung
Die erste Frage betrifft die Übersetzung. Die Verordnung adressiert die Maschine als Ganzes, geprüft wird aber eine einzelne Komponente, hier das Gateway. Es muss also ein nachvollziehbarer Weg beschrieben werden, wie aus einer Maschinenpflicht eine konkrete, prüfbare Komponentenanforderung wird. Ohne diese Ableitung ist jedes Testergebnis regulatorisch nicht anschlussfähig.
Schritt 4 – Forschungsfrage 2: Anwendbarkeit
Die zweite Frage ist bewusst pragmatisch. Im Unternehmen existiert bereits ein umfangreiches Testrepertoire. Zu prüfen ist, welche dieser Tests sich sinnvoll auf ein industrielles Gateway anwenden lassen, welche angepasst werden müssen und wo tatsächlich neue Verfahren nötig sind. Der Ansatz lautet also nicht, alles neu zu erfinden, sondern vorhandene Reife gezielt zu nutzen.
Schritt 5 – Forschungsfrage 3: Reichweite
Die dritte Frage betrifft die Aussagekraft. Direktzugriffstestung an der IT/OT-Grenze prüft das Gerät über seine tatsächlich exponierten Schnittstellen und kommt damit dem realen Angriffsweg nahe. Genauso wichtig ist jedoch, die Grenzen sauber zu benennen: Was über diesen Zugang nicht sichtbar wird, etwa interne Implementierungsdetails oder Lieferketteneffekte, muss durch andere Maßnahmen abgedeckt werden.
Überleitung: Auf Basis dieser drei Fragen stelle ich Ihnen nun das methodische Vorgehen der Arbeit vor.

## Slide 6: Warum IT-Sicherheitsdenken in der OT nicht greift
IT
OT
Primärer Fokus
Informationsverarbeitung und Datenfluss
Überwachung und Steuerung physischer Prozesse
Schutzzielpriorität
Vertraulichkeit vor Integrität vor Verfügbarkeit
Verfügbarkeit vor Integrität vor Vertraulichkeit
Kernschutzziele
Authentifizierung, Nichtabstreitbarkeit
Echtzeitverfügbarkeit, funktionale Sicherheit
Protokollbeispiele
TCP/IP, HTTP(S)
Modbus, PROFINET
Update-Zyklen
regelmäßig, häufig, automatisiert
selten, konservativ, streng validiert
Die Priorität dreht sich um – und damit die gesamte Teststrategie.
Notes: Schritt 1 – Der Rahmen: IT gegenüber OT
Die Tabelle stellt zwei Welten gegenüber, die beide berechtigt sind, aber von unterschiedlichen Grundannahmen ausgehen. Links die klassische Informationstechnik, rechts die Betriebstechnik. Wer Sicherheitsverfahren aus der IT unverändert in die OT überträgt, übersieht genau diese Unterschiede. Deshalb gehen wir die Vergleichsdimensionen einzeln durch.
Schritt 2 – Primärer Fokus
Die IT verarbeitet Informationen und organisiert Datenflüsse. Die OT überwacht und steuert physische Prozesse. Ein Fehler in der IT kostet Daten oder Zeit, ein Fehler in der OT kann Anlagen, Produktion und Menschen gefährden. Schon diese erste Zeile erklärt, warum Eingriffe in laufende OT-Systeme so zurückhaltend erfolgen.
Schritt 3 – Schutzzielpriorität: der zentrale Unterschied
Diese Zeile ist bewusst hervorgehoben, weil sie der Kern der Folie ist. In der IT gilt die Reihenfolge Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit. In der OT kehrt sich diese Reihenfolge um: Verfügbarkeit steht an erster Stelle, danach Integrität, erst zuletzt Vertraulichkeit.
Der Grund ist praktisch: Eine Steuerung, die aus Sicherheitsgründen abschaltet, hat ihr Schutzziel verfehlt, weil der Prozess stillsteht. Ein vertraulicher Prozesswert ist dagegen selten kritisch. Diese Umkehr hat unmittelbare Folgen für Tests: Verfahren, die in der IT selbstverständlich sind, etwa aggressives Scannen oder erzwungene Neustarts, sind in der OT ohne Weiteres nicht zulässig.
Schritt 4 – Kernschutzziele
Entsprechend unterscheiden sich die Schwerpunkte. Die IT betont Authentifizierung und Nichtabstreitbarkeit, also wer hat wann was getan. Die OT betont Echtzeitverfügbarkeit und funktionale Sicherheit, also reagiert das System rechtzeitig und zuverlässig. Security-Maßnahmen dürfen die Reaktionszeiten nicht verletzen.
Schritt 5 – Protokollbeispiele
Auch technisch trennen sich die Welten. TCP/IP und HTTP(S) sind ausgereift, verschlüsselbar und gut untersucht. Modbus und PROFINET stammen aus einer Zeit geschlossener Netze: Sie sind auf Determinismus und Geschwindigkeit optimiert und bringen häufig keine Authentifizierung oder Verschlüsselung mit. Genau das macht das Gateway an der Grenze zum kritischen Prüfobjekt.
Schritt 6 – Update-Zyklen
In der IT sind Updates regelmäßig, häufig und weitgehend automatisiert. In der OT sind sie selten, konservativ und streng validiert, weil jede Änderung erneut abgenommen werden muss und Anlagen nicht beliebig stillstehen dürfen. Sicherheitslücken bleiben dadurch deutlich länger bestehen, was den Nachweis bereits im Entwicklungsprozess umso wichtiger macht.
Schritt 7 – Merksatz und Überleitung
Der Balken fasst es zusammen: Die Priorität dreht sich um, und damit die gesamte Teststrategie. Für diese Arbeit bedeutet das, dass Testfälle nicht einfach aus IT-Prüfkatalogen übernommen werden können. Sie müssen nach den OT-Schutzzielen kategorisiert und bewertet werden. Genau diese Kategorisierung stelle ich im nächsten Schritt vor.

## Slide 7: Ableitung am Beispiel RQ-012
1
Anhang III, 1.2.1
Tracing-Log, fünf Jahre aufzubewahren
2
prEN 50742 §7.3.4
Mindestinhalt und Aufbewahrung
3
IEC 62443-4-2
CR 2.8 und CR 2.9
Auditable Events und Audit Storage Capacity
4
Konkreter Testfall am Prüfling
14 abgeleitete Anforderungen insgesamt · Bewertungsbasis SL-C 1
Notes: Schritt 1 – Die regulatorische Pflicht
Diese Folie zeigt exemplarisch, wie aus einem Rechtstext ein ausführbarer Testfall wird. Ausgangspunkt ist Anhang III, Abschnitt 1.2.1 der Maschinenverordnung. Dort wird verlangt, dass Eingriffe in sicherheitsrelevante Software und Parameter nachvollziehbar aufgezeichnet werden. Das Tracing-Log muss die Änderung identifizierbar machen und ist fünf Jahre aufzubewahren.
Wichtig ist der Charakter dieser Anforderung: Sie nennt ein Ziel und eine Frist, aber kein technisches Format, keinen Mindestinhalt und kein Prüfverfahren. In dieser Form ist sie nicht testbar.
Schritt 2 – Die technische Präzisierung
Die harmonisierte Norm prEN 50742 konkretisiert diese Pflicht in Abschnitt 7.3.4. Dort wird beschrieben, welche Angaben ein solcher Eintrag mindestens enthalten muss und wie die Aufbewahrung sicherzustellen ist. Damit wird aus einer rechtlichen Erwartung eine technische Vorgabe, die man prüfen kann.
Diese Zwischenstufe ist der Grund, warum die harmonisierte Norm für die Praxis so wichtig ist: Sie liefert die Auslegung, auf die sich Hersteller und Auditor gemeinsam beziehen können.
Schritt 3 – Die komponentenspezifische Übersetzung
Über Approach B führt der Weg weiter in die IEC 62443-4-2. Zwei Component Requirements greifen hier unmittelbar: CR 2.8, Auditable Events, verlangt, dass sicherheitsrelevante Ereignisse überhaupt protokolliert werden, und CR 2.9, Audit Storage Capacity, verlangt ausreichende Speicherkapazität sowie ein definiertes Verhalten, wenn der Speicher voll läuft.
Damit ist die Anforderung auf der Ebene der Komponente angekommen. Sie beschreibt jetzt Eigenschaften des Gateways selbst und nicht mehr Pflichten der Gesamtmaschine.
Schritt 4 – Der konkrete Testfall
Das letzte Segment ist bewusst in der Akzentfarbe hervorgehoben, denn hier wird die Kette praktisch. Am Prüfling wird ein sicherheitsrelevantes Ereignis ausgelöst und überprüft, ob ein Eintrag entsteht, ob er die geforderten Angaben enthält, ob er gegen Manipulation geschützt ist und wie sich das Gerät bei erschöpftem Speicher verhält.
Entscheidend ist die Durchgängigkeit: Jedes Testergebnis lässt sich rückwärts bis zum Anhang III zurückverfolgen. Genau diese Rückverfolgbarkeit macht den Nachweis gegenüber Dritten belastbar.
Schritt 5 – Einordnung in das Gesamtbild
Die Fußzeile ordnet das Beispiel ein: RQ-012 ist eine von insgesamt vierzehn abgeleiteten Anforderungen, die nach demselben Schema entstanden sind. Als Bewertungsbasis dient SL-C 1, also die niedrigste Sicherheitsstufe, die gegen zufällige oder gelegentliche Verstöße mit einfachen Mitteln schützt.
Diese Festlegung ist bewusst getroffen: Sie entspricht dem realistischen Schutzbedarf des betrachteten Geräts und hält den Umfang der Arbeit beherrschbar. Das Vorgehen selbst bleibt auf höhere Security Level übertragbar.

## Slide 8: Vom Gesetz zur prüfbaren Anforderung
Verordnung (EU) 2023/1230
Anhang III, Abschnitte 1.1.9 und 1.2.1
Was gefordert ist
Maschinenebene
prEN 50742 · Approach B
Wie es technisch umzusetzen ist
Brücke
IEC 62443-4-2
Component Requirements
Was die Komponente können muss
Komponentenebene
IEC 62443-4-1 Practice SVV
legt fest, wie verifiziert wird
Notes: Schritt 1 – Die regulatorische Ausgangslage
Oben im Trichter steht die Verordnung (EU) 2023/1230. Anhang III formuliert in den Abschnitten 1.1.9 und 1.2.1 den Schutz vor Korruption sowie die Zuverlässigkeit und Integrität von Steuerungssystemen. Die Ebene ist bewusst die breiteste: Sie gilt für die Maschine als Ganzes und ist absichtlich technologieoffen formuliert.
Genau darin liegt die Schwierigkeit. Der Text sagt, was erreicht werden muss, aber nicht, wie es technisch umzusetzen oder nachzuweisen ist. Aus dieser Ebene allein lässt sich kein Testfall ableiten.
Schritt 2 – Die technische Übersetzung durch prEN 50742
Die mittlere Ebene ist die Brücke. Die prEN 50742 ist die harmonisierte Norm, die den Schutz vor Korruption technisch konkretisiert. Sie schließt die Lücke zwischen dem Rechtstext und einer prüfbaren Umsetzung.
Entscheidend ist Approach B: Statt eigene Anforderungen neu zu formulieren, verweist er auf das etablierte Regelwerk der IEC 62443. Das ist ein wichtiger Hebel, weil damit vorhandene, industriell erprobte Anforderungen und Prüfpraktiken anschlussfähig werden, statt dass ein paralleles Nachweissystem entsteht.
Schritt 3 – Die konkreten Komponentenanforderungen
Die unterste und schmalste Ebene ist die Ebene, auf der diese Arbeit tatsächlich prüft. Die IEC 62443-4-2 formuliert Component Requirements, also überprüfbare Eigenschaften einer einzelnen Komponente: Identifikation und Authentifizierung, Nutzungssteuerung, Systemintegrität, Vertraulichkeit der Daten, eingeschränkter Datenfluss, zeitnahe Reaktion auf Ereignisse und Verfügbarkeit der Ressourcen.
Damit ist die Übersetzungskette vollständig: aus einer Maschinenpflicht wird über die harmonisierte Norm eine konkrete Anforderung an das Gateway. Erst auf dieser Ebene lassen sich Testfälle formulieren, deren Ergebnisse regulatorisch anschlussfähig sind.
Schritt 4 – Die Verifikationslogik der IEC 62443-4-1
Der Kasten rechts steht bewusst quer zu allen drei Ebenen. Die IEC 62443-4-1 beschreibt den sicheren Entwicklungsprozess, die Practice SVV steht für Security Verification and Validation Testing. Sie legt nicht fest, was gefordert ist, sondern wie verifiziert wird.
Dazu gehören Funktionstests der Sicherheitsanforderungen, Tests auf Schwachstellen, Penetrationstests und Tests der Angriffsfläche. Die drei Pfeile zeigen: Diese Verifikationslogik ist auf jeder Ebene anwendbar und verbindet die Kette zu einem nachweisfähigen Ganzen.
Überleitung: Aus dieser Struktur ergibt sich das methodische Vorgehen der Arbeit – Anforderungen aus 62443-4-2 ableiten und sie mit der Prüflogik der Practice SVV in konkrete Testfälle für das Gateway überführen.

## Slide 9: Forschungsdesign nach DSRM
1
Problemidentifikation
Kapitel 1
2
Zieldefinition
Kapitel 1
3
Design und Entwicklung
Kapitel 3
4
Demonstration
Kapitel 4
5
Evaluation
Kapitel 4
6
Kommunikation
Kapitel 5
Artefakt dieser Arbeit ist die Testmethodik, nicht das Testergebnis.
Notes: Schritt 1 – Problemidentifikation (Kapitel 1)
Die Prozesskette zeigt das Forschungsdesign nach der Design Science Research Methodology. Die erste Aktivität ist die Problemidentifikation: Die Maschinenverordnung verlangt ab 2027 einen Nachweis von Security-Eigenschaften, während die etablierte Validierung in der Produktentwicklung funktional ausgerichtet und nicht security-getrieben ist. Damit fehlt eine durchgängige Methodik von der Anforderung bis zum Testfall. Dieses Problem ist in Kapitel 1 hergeleitet und begründet.
Schritt 2 – Zieldefinition (Kapitel 1)
Daraus wird das Ziel abgeleitet, ebenfalls in Kapitel 1. Angestrebt wird kein einzelnes Testergebnis, sondern ein nachvollziehbares Vorgehen: Anforderungen aus dem Normenrahmen ableiten, daraus prüfbare Testfälle für ein industrielles Gateway formen und die Ergebnisse dokumentierbar und wiederholbar machen. Die Zieldefinition legt damit fest, woran der Erfolg der Arbeit gemessen wird.
Schritt 3 – Design und Entwicklung (Kapitel 3)
Die dritte Aktivität ist bewusst farblich hervorgehoben, weil hier das eigentliche Artefakt entsteht. In Kapitel 3 wird die Testmethodik entwickelt: die Ableitung der Component Requirements aus der IEC 62443-4-2, deren Verknüpfung mit der Prüflogik der Practice SVV aus der IEC 62443-4-1 und die Strukturierung in Testkategorien und Testfälle. Das ist der Kern des wissenschaftlichen Beitrags.
Schritt 4 – Demonstration (Kapitel 4)
Ebenfalls hervorgehoben ist die Demonstration in Kapitel 4. Die entwickelte Methodik wird am konkreten Beispiel eines industriellen Gateways angewendet. Gezeigt wird, dass sich die Testfälle praktisch durchführen lassen und dass die Ergebnisse in einer für einen Nachweis geeigneten Form dokumentiert werden können.
Schritt 5 – Evaluation (Kapitel 4)
Die Evaluation folgt unmittelbar und gehört ebenfalls zu Kapitel 4. Bewertet wird, ob die Methodik die in der Zieldefinition gesetzten Kriterien erfüllt: Nachvollziehbarkeit, Wiederholbarkeit, Abdeckung der abgeleiteten Anforderungen und Anschlussfähigkeit an den regulatorischen Nachweis. Ebenso wichtig ist die ehrliche Benennung der Grenzen des gewählten Testzugangs.
Schritt 6 – Kommunikation (Kapitel 5)
Die sechste Aktivität ist die Kommunikation in Kapitel 5. Dazu zählen die schriftliche Ausarbeitung, die Übergabe der Methodik an das Unternehmen in einer anwendbaren Form sowie diese Präsentation. Erst damit ist der DSRM-Zyklus vollständig durchlaufen.
Schritt 7 – Der wissenschaftliche Beitrag
Der Balken unten benennt den entscheidenden Punkt: Artefakt dieser Arbeit ist die Testmethodik, nicht das Testergebnis. Es geht nicht darum, alle denkbaren Tests an einem Gerät vollständig auszuführen, sondern um ein übertragbares, begründetes Vorgehen, das auch auf andere Komponenten und künftige Produkte anwendbar bleibt. Die durchgeführten Tests dienen als Nachweis der Anwendbarkeit, nicht als Selbstzweck.

## Slide 10: Jeder Test hat eine Herkunft
Requirement
Asset
Threat nach STRIDE
Security Function
Analyse
Testziel
Testtechnik
Zugriffs-
voraussetzung
Evidenz
Ergebnis
Durchführung
Kein Test ohne Anforderung, kein Verdict ohne gespeicherte Evidenz.
Notes: Schritt 1 – Die Analysekette
Die obere Zeile zeigt den gedanklichen Ausgangspunkt jedes Testfalls. Sie beginnt beim Requirement, also der zuvor abgeleiteten Anforderung. Von dort wird das Asset bestimmt: Was genau ist schützenswert, etwa die Firmware, die Konfiguration, der Logspeicher oder eine Kommunikationsschnittstelle.
Anschließend wird die Bedrohung nach STRIDE eingeordnet, also Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service oder Elevation of Privilege. Daraus ergibt sich die Security Function, die diese Bedrohung adressieren soll.
Der Nutzen dieser vier Glieder liegt in der Begründung: Ein Test entsteht nicht, weil ein Werkzeug ihn anbietet, sondern weil eine Anforderung, ein Asset und eine konkrete Bedrohung ihn erfordern.
Schritt 2 – Die Durchführungskette
Die untere Zeile übersetzt die Analyse in die Praxis. Zuerst wird das Testziel formuliert, also die konkrete Frage, die der Test beantworten soll. Dann folgt die Testtechnik: funktionaler Test, Schwachstellenscan, Fuzzing oder Penetrationstest.
Die Zugriffsvoraussetzung hält fest, welcher Zugang für den Test tatsächlich nötig ist, etwa Netzwerkzugriff an der IT/OT-Grenze, physischer Zugang oder administrative Rechte. Das ist für die Aussagekraft entscheidend, weil es den Angreiferstandpunkt festlegt.
Die Evidenz benennt, was als Nachweis gespeichert wird: Logauszüge, Mitschnitte, Screenshots oder Werkzeugberichte. Das Ergebnis schließlich ist das Verdict, also bestanden, nicht bestanden oder nicht anwendbar, jeweils mit Begründung.
Schritt 3 – Die Kette gilt für jede Anforderung
Die Pfeile machen deutlich, dass dies keine neun isolierten Kästen sind, sondern ein durchgehender Fluss. Entscheidend ist: Diese Kette wird für jede der vierzehn abgeleiteten Anforderungen einzeln und vollständig durchlaufen.
Damit entsteht eine gleichförmige Struktur über alle Testfälle hinweg. Sie macht die Arbeit unabhängig von der Person, die testet, und sie erlaubt es, jedes einzelne Ergebnis bis zur regulatorischen Anforderung zurückzuverfolgen.
Schritt 4 – Die Kernregel
Der Balken fasst die zwei Grundregeln zusammen. Kein Test ohne Anforderung: Ein Testfall ohne Herkunft aus der Anforderungsableitung wird nicht durchgeführt, weil sein Ergebnis regulatorisch nichts belegt.
Kein Verdict ohne gespeicherte Evidenz: Ein Testfall gilt erst dann als durchgeführt, wenn der Nachweis reproduzierbar abgelegt ist. Eine mündliche Aussage oder eine nicht belegte Bewertung ist im Sinne der Konformitätsbewertung wertlos. Genau diese Disziplin unterscheidet eine Nachweismethodik von einer bloßen Testkampagne.

## Slide 11: Was der Messpunkt bestimmt
NV1 · Direktzugriff
SPS
Industrial Switch
Prüfling
Testsystem
realisiert
NV2 · Passive Beobachtung
SPS
Industrial Switch
Prüfling
Testsystem
spezifiziert, nicht umgesetzt
NV3 · In-Path-Manipulation
SPS
Industrial Switch
Testsystem
Prüfling
spezifiziert, nicht umgesetzt
Notes: Schritt 1 – NV1: Direktzugriff, im Labor realisiert
Die drei Diagramme zeigen, dass der Messpunkt darüber entscheidet, was ein Test überhaupt sehen kann. NV1 ist die Position, die im Labor tatsächlich aufgebaut wurde. Das Testsystem hängt als regulärer Teilnehmer am Industrial Switch und greift über IP direkt auf den Prüfling zu.
Damit lassen sich alle Prüfungen durchführen, die über die exponierten Netzwerkschnittstellen erreichbar sind: offene Dienste und Ports, Authentifizierung und Zugriffsschutz, Konfigurations- und Firmwarefunktionen, Logging sowie das Verhalten unter Last. Diese Position kommt dem realen Angriffsweg an der IT/OT-Grenze am nächsten und liefert deshalb die aussagekräftigsten Ergebnisse. Das grüne Band macht deutlich: Nur diese Variante wurde umgesetzt.
Schritt 2 – NV2: Passive Beobachtung über den Mirror-Port
NV2 ist spezifiziert, aber nicht umgesetzt. Hier hängt das Testsystem an einem Mirror-Port des Switches, erkennbar an der gestrichelten Linie. Es sendet nicht, sondern hört ausschließlich mit.
Der Zweck wäre die Beobachtung des zyklischen PROFINET- und PROFIsafe-Verkehrs zwischen SPS und Prüfling: Welche Daten werden tatsächlich übertragen, sind sie im Klartext lesbar, wie verhalten sich Zykluszeiten und Telegrammstruktur im Normalbetrieb. Damit ließen sich vor allem Anforderungen zur Vertraulichkeit und zum eingeschränkten Datenfluss bewerten.
Nicht umgesetzt wurde die Variante aus zwei Gründen: Der verfügbare Switch bot die benötigte Mirror-Funktion im Laboraufbau nicht in geeigneter Form, und der zeitliche Rahmen der Arbeit ließ den zusätzlichen Aufbau nicht zu. Die Variante ist deshalb methodisch vollständig beschrieben, aber als offene Position dokumentiert.
Schritt 3 – NV3: In-Path-Manipulation und Konsequenz
NV3 ist die aktivste Position. Das Testsystem wird inline zwischen Switch und Prüfling geschaltet, die direkte Verbindung ist also aufgetrennt und läuft durch das Testsystem hindurch. Damit ließe sich der Verkehr nicht nur beobachten, sondern gezielt verzögern, verändern, wiedereinspielen oder unterbrechen.
Das wäre die Voraussetzung für Manipulations- und Watchdog-Tests: Reagiert der Prüfling korrekt auf veränderte oder verspätete Telegramme, erkennt er den Verlust der Verbindung, geht er in einen sicheren Zustand. Auch diese Variante ist spezifiziert, aber aus denselben Zeit- und Hardwaregründen nicht realisiert worden.
Genau das ist die entscheidende Einschränkung dieser Arbeit, und sie erklärt einen Befund, der gleich folgt: Weil NV2 und NV3 nicht aufgebaut wurden, konnten mehrere Anforderungen nicht geprüft werden und wurden konsequent als Not Assessed bewertet. Diese Bewertung ist kein Mangel der Methodik, sondern die ehrliche Abbildung des vorhandenen Messzugangs.

## Slide 12: Passt das Werkzeug zum Ziel?
Anwendbar
Angenommene Schnittstelle vorhanden, Verfahren unverändert ausführbar
Anwendbar mit Anpassung
Verwandte Schnittstelle vorhanden, Verfahren wird angepasst
Nicht anwendbar
Angenommene Schnittstelle fehlt · Feststellung zur Anwendbarkeit, kein Produktfehler
Blockiert
Umgebungsbeschränkung verhindert die Ausführung
Ein nicht anwendbares Werkzeug erzeugt niemals ein Fail.
Notes: Schritt 1 – Anwendbar: der Normalfall
Die Matrix beantwortet eine Frage, die vor jedem Test steht: Passt das vorhandene Prüfwerkzeug überhaupt zu diesem Prüfling? Im ersten Quadranten ist die Antwort eindeutig ja. Die Schnittstelle, die das Verfahren voraussetzt, ist am Gateway vorhanden, und der Test kann unverändert aus dem bestehenden Firmenrepertoire übernommen werden.
Das ist der angestrebte Regelfall, weil hier vorhandene Reife direkt genutzt wird. Das Ergebnis ist ein belastbares Pass oder Fail, das unmittelbar auf eine Eigenschaft des Geräts zurückgeht.
Schritt 2 – Anwendbar mit Anpassung
Im zweiten Quadranten existiert eine verwandte, aber nicht identische Schnittstelle. Das Verfahren ist im Kern gültig, muss aber angepasst werden, etwa an ein anderes Protokoll, eine andere Adressierung oder abweichende Parameter.
Wichtig ist hier die Dokumentation: Jede Anpassung wird festgehalten, damit nachvollziehbar bleibt, was genau geprüft wurde und wie stark das Verfahren vom Original abweicht. Nur so bleibt das Ergebnis reproduzierbar und für einen Auditor bewertbar.
Schritt 3 – Nicht anwendbar: die entscheidende Abgrenzung
Dieser Quadrant ist bewusst durch die kräftige Umrandung hervorgehoben, obwohl er farblich zurückhaltend bleibt. Hier fehlt die vom Verfahren angenommene Schnittstelle am Prüfling schlicht.
Entscheidend ist der Zeitpunkt: Das wird vor der Ausführung erkannt, nicht als Testergebnis. Es handelt sich um eine Feststellung zur Anwendbarkeit des Werkzeugs, nicht um eine Schwäche des Produkts. Ein Gerät ist nicht unsicher, nur weil ein Werkzeug eine Schnittstelle erwartet, die es konstruktiv gar nicht besitzt. Diese Unterscheidung sauber zu treffen ist ein zentraler Beitrag der Methodik.
Schritt 4 – Blockiert: die Umgebungsbeschränkung
Der vierte Quadrant beschreibt einen anderen Fall. Das Verfahren wäre grundsätzlich anwendbar, aber die Laborumgebung lässt die Ausführung nicht zu, etwa weil der nötige Messpunkt fehlt, die Hardware nicht verfügbar war oder ein Eingriff den laufenden Aufbau gefährden würde.
Das betrifft unmittelbar die zuvor gezeigten Netzwerkvarianten NV2 und NV3. Blockierte Tests werden als solche gekennzeichnet und als offene Punkte dokumentiert, statt sie stillschweigend wegzulassen.
Schritt 5 – Die Abgrenzungsregel
Der Balken fasst die Regel zusammen: Ein nicht anwendbares Werkzeug erzeugt niemals ein Fail. Ein negatives Ergebnis darf nur dann vergeben werden, wenn es auf eine tatsächliche Eigenschaft des Geräts zurückgeht.
Alles andere ist ein Werkzeug-Artefakt oder eine Umgebungsgrenze und wird entsprechend als Not Applicable oder als blockiert ausgewiesen. Diese Trennung schützt vor zwei Fehlern zugleich: vor falschem Alarm gegenüber dem Produkt und vor geschönten Ergebnissen gegenüber dem Auditor.

## Slide 13: Zwei Dimensionen, die nicht vermischt werden dürfen
Execution Status · was mit dem Test geschah
Executed
Not Applicable
Blocked
Unevidenced
Requirement Verdict · ob die Anforderung erfüllt ist
Pass
Fail
Not Assessed
Konservative Aggregation · unvollständige Abdeckung wird nie als Pass berichtet.
Notes: Schritt 1 – Execution Status: was mit einem einzelnen Test geschah
Der Execution Status beschreibt ausschließlich den Verlauf eines einzelnen Testfalls, ohne jede Wertung der Anforderung. Executed bedeutet: der Test wurde wie spezifiziert am Prüfling ausgeführt und hat ein auswertbares Ergebnis geliefert. Not Applicable bedeutet: die angenommene Schnittstelle ist am Prüfling nicht vorhanden, das Verfahren ist damit gegenstandslos. Blocked bedeutet: eine Umgebungsbeschränkung hat die Ausführung verhindert, etwa ein fehlender Messpunkt. Unevidenced bedeutet: der Test lief zwar, die Evidenz wurde aber nicht vollständig gesichert und ist damit nicht nachprüfbar. Alle vier Zustände sind reine Beschreibungen, keine Bewertungen.
Schritt 2 – Requirement Verdict: die Bewertung der Anforderung
Das Requirement Verdict liegt eine Ebene höher. Es bewertet nicht einen einzelnen Test, sondern die Anforderung über alle ihr zugeordneten Testfälle hinweg. Pass steht dafür, dass die Anforderung durch die Gesamtheit der zugehörigen Tests vollständig und evidenzgestützt als erfüllt nachgewiesen ist. Eine einzelne erfolgreiche Ausführung genügt dafür nicht.
Schritt 3 – Fail als evidenzbasierter Nachweis einer Abweichung
Fail ist bewusst das am stärksten abgesicherte Verdikt. Es wird nur vergeben, wenn eine Abweichung vom geforderten Verhalten tatsächlich beobachtet und mit gespeicherter Evidenz belegt wurde. Ein Fail ist damit immer eine positive Feststellung, niemals eine Vermutung und niemals die Folge fehlender Information. Wer ein Fail berichtet, muss es zeigen können.
Schritt 4 – Not Assessed als Standardfall bei unvollständiger Abdeckung
Not Assessed ist kein Ausweichergebnis, sondern der definierte Standardfall. Sobald auch nur ein zugehöriger Test nicht ausgeführt, nicht anwendbar, blockiert oder ohne Evidenz geblieben ist, fehlt der vollständige Nachweis – und die Anforderung wird als Not Assessed geführt. Das hält den Unterschied zwischen „nicht erfüllt“ und „nicht nachgewiesen“ sauber.
Schritt 5 – Die Trennlinie als zentrale Botschaft
Die senkrechte Linie ist die eigentliche Aussage der Folie. Links steht, was mit einem Test geschah, rechts, was über eine Anforderung ausgesagt wird. Werden beide Ebenen vermischt, entstehen typische Fehlschlüsse: ein nicht anwendbarer Test wird als Mangel gelesen, ein blockierter Test als Fehlverhalten. Beides wäre fachlich falsch und würde die Belastbarkeit der Ergebnisse untergraben.
Schritt 6 – Konservative Aggregation
Die Aggregationsregel ist bewusst konservativ: unvollständige Abdeckung wird nie als Pass berichtet. Genau daraus erklärt sich das spätere Gesamtbild – zwölf der vierzehn abgeleiteten Anforderungen stehen auf Not Assessed und nicht auf Pass. Das ist kein Qualitätsurteil über den Prüfling, sondern eine ehrliche Aussage über die Reichweite der Testumgebung, insbesondere über die nicht umgesetzten Messpunkte NV2 und NV3.

## Slide 14: Der Demonstrationsaufbau
Industrial Switch
192.168.0.91
SPS
192.168.0.1
Safety-Steuerung
SRIO
192.168.0.2
Prüfling
Kali Linux
192.168.0.80
Testsystem
Firmenlaptop
192.168.0.7
Engineering-Station
Isolierte Laborumgebung · Netzwerkposition NV1
Ein Switch, ein Adressbereich, keine Segmentierung.
Notes: Schritt 1 – Der Switch als zentrale Layer-2-Verbindung
Der Industrial Switch unter 192.168.0.91 ist das verbindende Element des gesamten Aufbaus. Alle Teilnehmer hängen auf derselben Ebene an ihm, der Datenverkehr läuft ungefiltert über eine einzige Broadcast-Domäne. Damit bildet der Switch nicht nur die physische Mitte des Diagramms, sondern auch den technischen Bezugspunkt für jede Aussage über Erreichbarkeit und Sichtbarkeit im Netz.
Schritt 2 – Die SPS als Safety-Gegenstelle
Die Safety-Steuerung unter 192.168.0.1 ist die funktionale Gegenstelle des Prüfling. Sie erzeugt und empfängt den sicherheitsgerichteten Datenverkehr, der über das Gerät läuft, und sorgt dafür, dass der Aufbau einen realistischen Betriebszustand abbildet statt eines künstlichen Laborsignals.
Schritt 3 – Der SRIO als eigentlicher Prüfling
Der SRIO unter 192.168.0.2 steht bewusst größer und farblich hervorgehoben im Aufbau: Er ist das Device under Test. Alle abgeleiteten Anforderungen, alle Testfälle und alle Verdikte beziehen sich ausschließlich auf dieses Gerät. Die übrigen Teilnehmer sind Umgebung, nicht Gegenstand der Bewertung. Diese Abgrenzung ist entscheidend, damit Beobachtungen nicht fälschlich dem Prüfling zugeschrieben werden.
Schritt 4 – Kali Linux als Testinitiator
Das Testsystem unter 192.168.0.80 initiiert die Testfälle: Scans, Protokollinteraktionen und gezielte Anfragen an den Prüfling. Es ist in dieser Netzwerkposition ein regulärer Teilnehmer am Switch und sieht damit genau das, was ein Direktzugriff sieht - nicht mehr.
Schritt 5 – Der Firmenlaptop als Engineering-Station
Der Firmenlaptop unter 192.168.0.7 dient als Engineering-Station für unterstützende Lesevorgänge: Konfiguration einsehen, Firmware-Stand prüfen, Parameter auslesen. Er führt keine Angriffs- oder Testschritte aus, liefert aber Belege, die für die Bewertung einzelner Anforderungen benötigt werden.
Schritt 6 – Flache Topologie in isolierter Laborumgebung unter NV1
Der gestrichelte Rahmen markiert die Grenze des physischen Laboraufbaus. Innerhalb dieser Grenze gilt: ein Switch, ein Adressbereich, keine Segmentierung und keine trennenden Sicherheitsmechanismen zwischen den Teilnehmern. Das entspricht der Netzwerkposition NV1, dem Direktzugriff. Diese bewusst flache Topologie macht die Ergebnisse gut nachvollziehbar, begrenzt aber zugleich ihre Reichweite - alles, was eine Spiegelung oder eine In-Path-Position erfordern würde, ist hier nicht darstellbar.

## Slide 15: RQ2 – Zehn Firmentests am Prüfling
10
Firmentests insgesamt
4 anwendbar und ausgeführt
2 anwendbar mit Anpassung
3 nicht anwendbar
1 blockiert
Vor der Ausführung erkannt
✕
Nmap-Zonentest
keine zweite Netzwerkzone in der flachen Topologie
✕
Hydra
kein Authentifizierungs-Endpoint am Gerät
✕
Lynis
kein Betriebssystem-Shell am Embedded-Gerät
Notes: Schritt 1 – Die Verteilung der zehn Firmentests
Der Werkzeugkasten des Unternehmens umfasst zehn etablierte Testverfahren. Nach der Anwendbarkeitsprüfung verteilen sie sich auf vier Ausgänge: vier Verfahren waren unverändert anwendbar und wurden ausgeführt, zwei ließen sich mit einer Anpassung an die Schnittstellen des Prüflings nutzen, drei waren am Gerät schlicht nicht anwendbar und eines war durch die Testumgebung blockiert. Wichtig ist die Lesart: das ist eine Aussage über die Passung von Werkzeug und Prüfgegenstand, nicht über die Qualität des Geräts.
Schritt 2 – Systematische Prüfung vor der Ausführung
Die Zuordnung entsteht nicht zufällig während der Testdurchführung, sondern in einem vorgelagerten Schritt. Für jedes Verfahren wird geprüft, welche Schnittstelle oder Umgebungseigenschaft es voraussetzt und ob diese am Prüfling überhaupt existiert. Das verhindert Leerläufe und vor allem falsch interpretierte Ergebnisse.
Schritt 3 – Nmap-Zonentest
Der Zonentest prüft, ob Netzwerkverkehr zwischen zwei getrennten Netzsegmenten kontrolliert wird. Der Demonstrationsaufbau ist jedoch flach: ein Switch, ein Adressbereich, keine Segmentierung. Es gibt damit keine zweite Zone, gegen die geprüft werden könnte – das Verfahren ist gegenstandslos.
Schritt 4 – Hydra
Hydra setzt einen erreichbaren Authentifizierungs-Endpoint voraus, an dem Anmeldeversuche durchgeführt werden können. Der Prüfling bietet keinen solchen Endpoint an. Ohne Anmeldedialog gibt es nichts, wogegen das Werkzeug arbeiten könnte.
Schritt 5 – Lynis und die Einordnung der Feststellung
Lynis führt eine Systemhärtungsprüfung innerhalb eines Betriebssystems durch und benötigt dafür eine Shell. Der Prüfling ist ein eingebettetes Gerät ohne zugängliche Betriebssystem-Shell. In allen drei Fällen gilt dieselbe Abgrenzung: Die Nichtanwendbarkeit ist eine Eigenschaft der Topologie beziehungsweise des Geräts und ausdrücklich kein Testfehler und kein Produktmangel. Genau deshalb erzeugt ein nicht anwendbares Werkzeug niemals ein Fail, sondern wird transparent als solches ausgewiesen.

## Slide 16: Kernbefund: der Interventionsnachweis
Schritt
System-Tick
Log-Einträge
Baseline
20969
0
Nach Ereignis 1
68629
2
Nach Kaltstart
20459
0
Tick-Rücksprung: 68629 auf 20459
Nach Ereignis 2
44869
2
Was fehlt
Kein absoluter Zeitstempel
Keine Akteursidentität
Loginhalt nach Kaltstart gelöscht
RQ-003 und RQ-012 · Fail
Das einzige verfügbare Ersatzartefakt überlebt keinen Kaltstart.
Notes: Schritt 1 – Baseline
Vor jeder Intervention wird der Ausgangszustand festgehalten: System-Tick 20969, keine Log-Einträge. Damit ist belegt, dass alle später beobachteten Einträge tatsächlich aus den induzierten Ereignissen stammen und nicht aus dem Normalbetrieb.
Schritt 2 – Nach Ereignis 1
Das erste induzierte Ereignis erzeugt zwei Fehlereinträge, der System-Tick steht bei 68629. Das Gerät protokolliert den Vorfall also grundsätzlich – die Nachweisbarkeit ist im laufenden Betrieb gegeben.
Schritt 3 – Der Kaltstart als entscheidender Moment
Nach dem Kaltstart fällt der System-Tick auf 20459 zurück und die Log-Einträge stehen wieder bei null. Beides zusammen ist der eigentliche Befund: Der Tick ist ein flüchtiger, bei jedem Neustart zurückspringender Zähler und damit keine verlässliche Zeitreferenz, und der Loginhalt selbst übersteht den Neustart nicht. Ein Vorfall, der vor dem Kaltstart protokolliert wurde, ist danach nicht mehr rekonstruierbar.
Schritt 4 – Nach Ereignis 2
Das zweite Ereignis nach dem Neustart erzeugt erneut zwei Einträge bei Tick 44869. Das bestätigt, dass die Protokollierung funktioniert – und zugleich, dass der vorherige Zustand unwiederbringlich verloren ist. Die Wiederholbarkeit des Musters schließt einen Messfehler aus.
Schritt 5 – Die drei strukturellen Lücken
Das vorhandene Ersatzartefakt weist drei Lücken auf, die unabhängig vom Kaltstart bestehen: Es fehlt ein absoluter Zeitstempel, ein Eintrag lässt sich also keinem realen Zeitpunkt zuordnen. Es fehlt eine Akteursidentität, ein Eintrag lässt sich also keiner handelnden Instanz zuordnen. Und der Loginhalt wird beim Kaltstart gelöscht, die Aufbewahrung ist damit nicht gegeben.
Schritt 6 – Fail für RQ-003 und RQ-012
Damit liegt für beide Anforderungen eine evidenzgestützte, beobachtete Abweichung vor – und nur dann wird Fail vergeben. RQ-003 und RQ-012 verlangen ein nachvollziehbares, zuordenbares und aufbewahrtes Protokoll; genau das ist widerlegt. Dieses Verdikt ist belegt, nicht vermutet.
Schritt 7 – Kernaussage
Die Zusammenfassung des gesamten Kernbefunds lautet: Das einzige verfügbare Ersatzartefakt überlebt keinen Kaltstart. Ein Tracing-Log, das über fünf Jahre aufbewahrt werden soll, kann auf dieser Grundlage nicht realisiert werden – die Lücke liegt in der Architektur des Geräts, nicht in der Testdurchführung.

## Slide 17: Bewertung der 14 Anforderungen
RQ-001
Not
Assessed
RQ-002
Not
Assessed
RQ-004
Not
Assessed
RQ-005
Not
Assessed
RQ-006
Not
Assessed
RQ-007
Not
Assessed
RQ-008
Not
Assessed
RQ-009
Not
Assessed
RQ-010
Not
Assessed
RQ-011
Not
Assessed
RQ-013
Not
Assessed
RQ-014
Not
Assessed
RQ-003
Fail
RQ-012
Fail
Gründe für Not Assessed
Messpunkt NV2 erforderlich
Messpunkt NV3 erforderlich
Induziertes Software- oder Konfigurationsereignis fehlt
Engineering-Tool erforderlich
Kein Sicherheitsdefizit, sondern eine bewusst begrenzte Nachweisreichweite.
Notes: Schritt 1 – Zwölf Anforderungen als Not Assessed
Von den vierzehn abgeleiteten Anforderungen tragen zwölf das Verdikt Not Assessed. Das ist kein Ausweichergebnis, sondern die konsequente Anwendung der konservativen Aggregationsregel: Sobald die Abdeckung unvollständig ist, wird nicht Pass berichtet. Das Raster zeigt damit vor allem eines – wie weit die Nachweisreichweite dieser Arbeit tatsächlich trägt.
Schritt 2 – Die beiden Fail-Fälle
RQ-003 und RQ-012 heben sich bewusst ab. Beide beziehen sich auf den zuvor gezeigten Interventionsnachweis: fehlender absoluter Zeitstempel, fehlende Akteursidentität und der Verlust des Loginhalts beim Kaltstart. Nur hier liegt eine beobachtete und mit Evidenz belegte Abweichung vor – und nur dann wird Fail vergeben.
Schritt 3 – Überleitung zu den Gründen
Die entscheidende Frage lautet nun, warum die übrigen zwölf Anforderungen nicht abschließend bewertet werden konnten. Die Gründe sind strukturell und lassen sich auf vier wiederkehrende Ursachen zurückführen.
Schritt 4 – Messpunkt NV2 erforderlich
Eine Reihe von Anforderungen setzt eine passive Beobachtung des Datenverkehrs über einen Mirror-Port voraus. Diese Netzwerkvariante war spezifiziert, im Demonstrationsaufbau aber nicht umgesetzt. Ohne NV2 lässt sich der geforderte Nachweis nicht erbringen.
Schritt 5 – Messpunkt NV3 erforderlich
Andere Anforderungen verlangen eine In-Path-Position, bei der das Testsystem zwischen Switch und Prüfling geschaltet ist und Verkehr gezielt manipulieren kann. Auch NV3 war spezifiziert, aber nicht realisiert. Die Begrenzung war von Beginn an bekannt und ist dokumentiert – sie wirkt sich hier unmittelbar auf das Verdikt aus.
Schritt 6 – Fehlendes Ereignis und fehlendes Engineering-Tool
Zwei weitere Ursachen kommen hinzu. Ein Teil der Anforderungen hätte ein induziertes Software- oder Konfigurationsereignis vorausgesetzt, das im Rahmen der Demonstration nicht erzeugt werden konnte. Ein weiterer Teil hätte ein herstellerseitiges Engineering-Tool benötigt, das nicht zur Verfügung stand. In beiden Fällen greift dieselbe Logik des Bewertungsmodells: fehlender Zugang bedeutet fehlender Nachweis, nicht fehlende Sicherheit.
Schritt 7 – Kernaussage
Die Verteilung im Raster ist damit eine Konsequenz des bewusst begrenzten Untersuchungsumfangs und ausdrücklich keine Aussage über die Sicherheit des Geräts an sich. Genau diese Trennung macht die Methodik belastbar: Sie berichtet, was nachgewiesen wurde, und macht zugleich transparent, was aus welchem Grund offen bleibt – und liefert damit die Anschlusspunkte für eine erweiterte Prüfumgebung.

## Slide 18: Safe State ist nicht gleich Security
Functional Safety
Definierter sicherer Zustand nach einem Fehler
Zufälliger Fehler als Annahme
Cybersecurity
Zurechenbarkeit, Integrität, Nachvollziehbarkeit
Vorsätzlicher Angreifer als Annahme
Beide Eigenschaften sind trennbar und erfordern eine unabhängige Verifikation.
Notes: Schritt 1 – Funktionale Sicherheit
Die funktionale Sicherheit fragt, ob das System nach einem Fehler einen definierten sicheren Zustand einnimmt. Ihre Grundannahme ist der zufällige Fehler: ein Bauteil fällt aus, ein Signal kippt, eine Berechnung läuft aus dem zulässigen Bereich. Bewertet wird die Reaktion des Systems auf ein ungerichtetes, statistisch beschreibbares Ereignis – und genau dafür sind die etablierten Normen und Nachweisverfahren ausgelegt.
Schritt 2 – Cybersicherheit
Die Cybersicherheit stellt andere Fragen: Zurechenbarkeit, Integrität und Nachvollziehbarkeit. Ihre Grundannahme ist nicht der Zufall, sondern der vorsätzliche Angreifer, der gezielt sucht, wo eine Schutzmaßnahme umgangen werden kann, und der sein Vorgehen an der Abwehr ausrichtet. Ein Fehlermodell, das auf Wahrscheinlichkeiten beruht, bildet dieses Verhalten nicht ab.
Schritt 3 – Warum das Gleichheitszeichen durchgestrichen ist
Genau hier liegt der verbreitete Kurzschluss in der Praxis: Weil ein Gerät nach einem Fehler zuverlässig in den sicheren Zustand geht, gilt es als beherrscht – und damit implizit als sicher. Das durchgestrichene Gleichheitszeichen markiert diesen Trugschluss. Ein Safe State sagt nichts darüber aus, ob ein Eingriff erkannt, einem Akteur zugeordnet und später nachvollzogen werden kann. Der zuvor gezeigte Interventionsnachweis ist das praktische Beispiel dafür: Das Gerät blieb funktional beherrscht, während die Spur des Eingriffs verloren ging.
Schritt 4 – Zentrale These
Damit steht die zentrale These dieser Arbeit: Beide Eigenschaften sind trennbar und erfordern eine unabhängige Verifikation. Ein Safety-Nachweis ersetzt keinen Security-Nachweis, und umgekehrt. Erst wenn beide Domänen mit eigenen Anforderungen, eigenen Messpunkten und eigenen Kriterien geprüft werden, entsteht eine belastbare Aussage über ein Gerät an der Grenze von IT und OT.

## Slide 19: Ausblick
1
NV2 realisieren
Mirror-Port oder Netzwerk-Tap
kurzfristig
2
NV3 realisieren
Transparente Bridge
kurzfristig
3
Testtiefe skalieren
Staffelung über SRSL-Stufen
mittelfristig
4
Methodik verankern
Einbettung in den Secure Development Lifecycle
mittelfristig
Die Methodik ist übertragbar, die Demonstration ist der erste Schritt.
Notes: Schritt 1 – NV2 realisieren
Der naheliegendste nächste Schritt ist die Realisierung der Netzwerkvariante NV2. Über einen Mirror-Port am Switch oder einen passiven Netzwerk-Tap lässt sich der zyklische Sicherheitsverkehr zwischen Steuerung und Gateway beobachten, ohne in den laufenden Betrieb einzugreifen. Damit werden genau jene Anforderungen adressierbar, die in dieser Arbeit als Not Assessed berichtet werden mussten, weil schlicht kein Beobachtungspunkt zur Verfügung stand. Der Aufwand ist gering, der Erkenntnisgewinn unmittelbar.
Schritt 2 – NV3 realisieren
Die zweite kurzfristige Erweiterung ist NV3: eine transparente Bridge, die zwischen Switch und Prüfling geschaltet wird. Erst diese In-Path-Position erlaubt eine aktive Untersuchung – Verkehr gezielt verzögern, verändern oder unterdrücken und die Reaktion des Geräts beobachten. Damit verschiebt sich der Nachweis von der reinen Beobachtung zur belastbaren Prüfung der Integritäts- und Robustheitseigenschaften.
Schritt 3 – Testtiefe skalieren
Mittelfristig geht es um die methodische Erweiterung: Die Testtiefe wird über die SRSL-Stufen gestaffelt. Statt einer einheitlichen Prüfung für alle Geräte wird der Prüfumfang an das jeweils geforderte Sicherheitsniveau gekoppelt. Das hält den Aufwand für einfache Komponenten angemessen und stellt zugleich sicher, dass kritische Geräte die volle Prüftiefe erfahren.
Schritt 4 – Methodik verankern
Die vierte Perspektive ist organisatorisch. Eine Prüfmethodik entfaltet ihren Wert erst, wenn sie nicht als einmalige Untersuchung stehen bleibt, sondern im Secure Development Lifecycle verankert wird: als wiederkehrender, dokumentierter Schritt mit definierten Messpunkten, Kriterien und Verantwortlichkeiten. Genau das verlangen auch die regulatorischen Anforderungen, die am Anfang dieser Arbeit stehen.
Schritt 5 – Abschluss und Dank
Damit schließt sich der Bogen. Die Demonstration am SRIO war bewusst begrenzt, aber sie hat gezeigt, dass die entwickelte Methodik trägt: Sie liefert nachvollziehbare Ergebnisse, macht ihre eigenen Grenzen transparent und ist über den demonstrierten Prüfling hinaus auf weitere Gateway-Varianten übertragbar. Ich danke der Kommission für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.

## Slide 20: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Nathalie Nuber