## Slide 1
Funktionales Testen von Security bei industriellen Gateways unter der neuen Maschinenverordnung
Bachelorarbeit T3_3300 · Studiengang Elektrotechnik, Studienrichtung Automation
Nathalie Nuber · Matrikelnummer 2257314 · Kurs TEA 23
DHBW Ravensburg, Campus Friedrichshafen
Dualer Partner: ifm ecomatic GmbH, Kressbronn am Bodensee
Betreuer: M. Eng. Till Monzel · Gutachter: M. Sc. Andreas Lau
22.09.2026
Notes: Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für die Verteidigung meiner Bachelorarbeit nehmen.
Mein Name ist Nathalie Nuber, ich studiere Elektrotechnik mit der Studienrichtung Automation an der DHBW Ravensburg am Campus Friedrichshafen und habe die Arbeit bei meinem dualen Partner, der ifm ecomatic GmbH in Kressbronn am Bodensee, angefertigt.
Das Thema lautet: Funktionales Testen von Security bei industriellen Gateways unter der neuen Maschinenverordnung.
Betreut wurde die Arbeit von Herrn Till Monzel, begutachtet von Herrn Andreas Lau; beiden möchte ich an dieser Stelle danken.
Warum dieses Thema? Mit der neuen Maschinenverordnung wird Cybersecurity erstmals zu einer rechtlich verbindlichen Anforderung an Maschinen und ihre Komponenten. Industrielle Gateways sind dabei die Schnittstelle zwischen Feldebene und IT und damit ein sicherheitskritischer Punkt.
In den nächsten zwanzig Minuten zeige ich Ihnen, wie sich Security-Anforderungen systematisch in prüfbare, funktionale Tests überführen lassen und welche Ergebnisse der aufgebaute Prüfstand geliefert hat.
Diese Folie ist bewusst ohne Animation gehalten; ich wechsle direkt zur Agenda.

## Slide 2
Agenda
01
Motivation
Warum Security zur Pflicht wird
02
Grundlagen
Schutzziele, STRIDE, Normenrahmen
03
Methodik
Ableitung, Traceability, Messpunkte
04
Ergebnisse
Prüfstand, Befunde, Verdikte
05
Fazit
Forschungsfragen, Ausblick
Fünf Blöcke, ein roter Faden: von der Pflicht zum Prüfergebnis.
Notes: Ich habe meinen Vortrag in fünf Blöcke gegliedert.
[Animationsschritt 1 – Klick: alle fünf Kacheln erscheinen gemeinsam.]
Block eins, Motivation, etwa drei Minuten: Hier ordne ich ein, warum Security durch die neue Maschinenverordnung von einer freiwilligen Maßnahme zur Pflicht wird.
Block zwei, Grundlagen, ebenfalls etwa drei Minuten: Schutzziele, die Bedrohungsanalyse nach STRIDE und der Normenrahmen rund um IEC 62443 bilden die fachliche Basis.
Block drei, Methodik, mit rund sieben Minuten der Schwerpunkt: Ich erläutere, wie ich aus Anforderungen Testfälle ableite, wie Traceability sichergestellt wird und welche Messpunkte definiert sind.
Block vier, Ergebnisse, etwa fünf Minuten: Aufbau des Prüfstands, die wichtigsten Befunde und die daraus abgeleiteten Verdikte.
Block fünf, Fazit, etwa zwei Minuten: Beantwortung der Forschungsfragen und ein kurzer Ausblick.
Fragen beantworte ich gerne im Anschluss, gerne aber auch zwischendurch, wenn etwas unklar bleibt.

## Slide 3
01 · MOTIVATION
Zwei Welten, ein Übersetzer
Geschlossene OT-Umgebungen werden aus dem IT-Netz erreichbar.
Prozessebene
Sensorik/Aktorik
Steuerungsebene
SPS
Leitebene
HMI/SCADA
Operation IT
ERP
OT
Verfügbarkeit vor Integrität vor Vertraulichkeit
IT
Vertraulichkeit vor Integrität vor Verfügbarkeit
Industrial Gateway
Notes: Um zu verstehen, warum Security bei Gateways überhaupt ein Thema ist, lohnt ein Blick auf die klassische Automatisierungspyramide.
[Animationsschritt 1 – Klick: die vier Ebenenblöcke erscheinen.] Von links nach rechts sehen Sie die Prozessebene mit Sensorik und Aktorik, die Steuerungsebene mit der SPS, die Leitebene mit HMI und SCADA sowie die Operation IT mit dem ERP-System.
[Animationsschritt 2 – Klick: die beiden Klammern OT und IT mit ihren Schutzzielzeilen erscheinen.] Die beiden linken Ebenen gehören zur Operational Technology, die beiden rechten zur Informationstechnik. Entscheidend ist: Beide Welten priorisieren die Schutzziele genau entgegengesetzt. In der OT gilt Verfügbarkeit vor Integrität vor Vertraulichkeit, denn eine Anlage darf nicht stillstehen. In der IT gilt umgekehrt Vertraulichkeit vor Integrität vor Verfügbarkeit.
[Animationsschritt 3 – Klick: das orange Gateway-Kästchen mit den beiden Pfeilen erscheint.] Genau an der Nahtstelle sitzt das industrielle Gateway. Es übersetzt Protokolle in beide Richtungen und macht damit Daten aus der Feldebene für die IT nutzbar.
Der Preis dieser Durchlässigkeit ist: Eine früher geschlossene OT-Umgebung wird aus dem IT-Netz erreichbar. Das Gateway ist damit nicht nur Übersetzer, sondern auch die neue Angriffsfläche – und deshalb der Prüfgegenstand meiner Arbeit.

## Slide 4
01 · MOTIVATION
2006/42/EG → (EU) 2023/1230
Security wird zur Voraussetzung von Safety.
Übergangsfrist
29.06.2023 · Veröffentlichung im Amtsblatt
20.01.2027 · verbindliche Anwendung
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Richtlinie, national umgesetzt
Cybersecurity nicht verpflichtend
Verordnung (EU) 2023/1230
unmittelbar gültig
Schutz vor Korruption in der Konformitätsbewertung
Anhang III · 1.1.9 · 1.2.1
Notes: Diese technische Entwicklung hat der Gesetzgeber nachvollzogen.
[Animationsschritt 1 – Klick: der Zeitstrahl mit beiden Datumsmarkierungen erscheint.] Am 29. Juni 2023 wurde die neue Maschinenverordnung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Nach einer Übergangsfrist gilt sie ab dem 20. Januar 2027 verbindlich. Für Hersteller heißt das: Produkte, die danach in Verkehr gebracht werden, müssen die neuen Anforderungen erfüllen.
[Animationsschritt 2 – Klick: die linke graue Karte erscheint.] Bisher galt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Als Richtlinie musste sie national umgesetzt werden, und Cybersecurity war darin keine verpflichtende Anforderung.
[Animationsschritt 3 – Klick: Pfeil und rechte Karte erscheinen gemeinsam.] Die Verordnung (EU) 2023/1230 ist dagegen unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gültig. Neu ist vor allem der geforderte Schutz vor Korruption, also vor unbefugter Veränderung sicherheitsrelevanter Funktionen; relevant sind hier Anhang III sowie die Abschnitte 1.1.9 und 1.2.1.
Die eigentliche Pointe lautet: Wenn ein Angreifer eine Sicherheitsfunktion manipulieren kann, ist auch die funktionale Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Security wird damit zur Voraussetzung von Safety.

## Slide 5
01 · MOTIVATION
Die Lücke
Ziel: eine systematische, rückverfolgbare Testmethodik.
Pflicht der Maschinenverordnung
Testergebnis am Gerät
?
kein Verfahren
FF1
Pflicht zur prüfbaren Anforderung?
FF2
Welche Firmentests sind anwendbar?
FF3
Was kann Direktzugriff verifizieren – und was nicht?
Notes: Damit sind wir bei der Lücke, die meine Arbeit adressiert.
[Animationsschritt 1 – Klick: die beiden Kästen mit der unterbrochenen Linie erscheinen.] Auf der einen Seite steht die rechtliche Pflicht aus der Maschinenverordnung, auf der anderen Seite das konkrete Testergebnis am realen Gerät.
[Animationsschritt 2 – Klick: das orange Fragezeichen erscheint.] Zwischen beiden fehlt ein etabliertes Verfahren. Die Verordnung formuliert Schutzziele, aber sie sagt nicht, wie man am Gateway nachweist, dass diese Ziele erreicht sind. Normen wie die IEC 62443 liefern Anforderungen, jedoch keine fertige Prüfvorschrift für ein einzelnes Produkt.
[Animationsschritt 3 – Klick: die drei Forschungsfragen-Kacheln erscheinen gemeinsam.] Daraus leiten sich meine drei Forschungsfragen ab. Erstens: Wie lässt sich die rechtliche Pflicht in eine prüfbare Anforderung überführen? Zweitens: Welche im Unternehmen bereits vorhandenen Testverfahren sind dafür anwendbar? Und drittens: Was lässt sich mit direktem Zugriff auf das Gerät tatsächlich verifizieren – und wo stößt dieser Ansatz an seine Grenzen?
Das Ziel ist eine systematische und rückverfolgbare Testmethodik, die genau diese Brücke schlägt.

## Slide 6
02 · GRUNDLAGEN
CIA wird zu AIC
Anhang III verlangt Nachweise – drei Ziele reichen dafür nicht.
IT
Vertraulichkeit
Integrität
Verfügbarkeit
OT
Verfügbarkeit
Integrität
Vertraulichkeit
Priorität kehrt sich um
Authentizität
ist der Absender echt?
Nichtabstreitbarkeit
Handlung nicht leugbar
Zurechenbarkeit
wer war es?
Notes: Bevor wir über Tests sprechen, müssen wir klären, was eigentlich geschützt werden soll.
[Animationsschritt 1 – Klick: der IT-Stapel erscheint.] In der klassischen Informationssicherheit gilt die Reihenfolge CIA: Vertraulichkeit zuerst, dann Integrität, dann Verfügbarkeit. Daten dürfen vor allem nicht in falsche Hände geraten.
[Animationsschritt 2 – Klick: der OT-Stapel und der orange Pfeil erscheinen.] In der Operational Technology kehrt sich diese Priorität um, man spricht deshalb von AIC. Verfügbarkeit steht an erster Stelle, denn ein ungeplanter Anlagenstillstand ist der teuerste und oft auch der gefährlichste Zustand. Erst danach folgen Integrität und Vertraulichkeit.
[Animationsschritt 3 – Klick: die drei Ergänzungskacheln erscheinen gemeinsam.] Für meine Arbeit reichen diese drei Ziele jedoch nicht aus. Anhang III der Maschinenverordnung verlangt Nachweise darüber, wer eine sicherheitsrelevante Handlung ausgelöst hat. Deshalb kommen drei weitere Ziele hinzu: Authentizität, also die Frage, ob ein Absender wirklich der ist, der er vorgibt zu sein; Nichtabstreitbarkeit, also dass eine Handlung nachträglich nicht geleugnet werden kann; und Zurechenbarkeit, also die eindeutige Zuordnung einer Handlung zu einem Benutzer.
Diese sechs Ziele bilden die Messlatte für alles, was später geprüft wird.

## Slide 7
02 · GRUNDLAGEN
Bedrohung = negiertes Schutzziel
Zwei dieser Kategorien führen später zu den einzigen Fail-Verdikten.
S
Spoofing
→
Authentizität
T
Tampering
→
Integrität
R
Repudiation
→
Nichtabstreitbarkeit
I
Information Disclosure
→
Vertraulichkeit
D
Denial of Service
→
Verfügbarkeit
E
Elevation of Privilege
→
Autorisierung
Notes: Aus den Schutzzielen lassen sich die Bedrohungen direkt ableiten. Genau das leistet das STRIDE-Modell.
[Animationsschritt 1 – Klick: alle sechs Zeilen erscheinen gemeinsam.] Jede STRIDE-Kategorie ist nichts anderes als ein negiertes Schutzziel. Spoofing verletzt die Authentizität, Tampering die Integrität, Repudiation die Nichtabstreitbarkeit, Information Disclosure die Vertraulichkeit, Denial of Service die Verfügbarkeit und Elevation of Privilege die Autorisierung.
Der praktische Wert liegt in der Systematik: Ich muss mir keine Angriffe ausdenken, sondern gehe die Kategorien strukturiert durch und frage für jede Schnittstelle des Gateways, ob sie betroffen ist. Damit wird die Bedrohungsanalyse nachvollziehbar und vollständig statt intuitiv.
[Animationsschritt 2 – Klick: die orange Hinterlegung der Zeilen R und D erscheint.] Zwei Kategorien möchte ich schon jetzt hervorheben: Repudiation und Denial of Service. Sie sind für ein Gateway besonders kritisch, weil Protokollierung und Verfügbarkeit hier unmittelbar sicherheitsrelevant sind – und genau diese beiden Kategorien führen später im Ergebnisteil zu den einzigen Fail-Verdikten.

## Slide 8
02 · GRUNDLAGEN
Von der Pflicht zur Prüfvorschrift
Approach B – das Prüfobjekt ist eine Netzwerkkomponente.
Verordnung (EU) 2023/1230 · Anhang III 1.1.9 und 1.2.1
die Pflicht
prEN 50742
die Konkretisierung
Approach A
✓ Approach B
IEC 62443-4-2 · Component Requirements
was die Komponente können muss
IEC 62443-4-1
Practice SVV
wie geprüft wird
Notes: Damit stellt sich die zentrale methodische Frage: Wie komme ich von einer Rechtspflicht zu einer konkreten Prüfvorschrift? Der Weg führt über einen Trichter.
[Animationsschritt 1 – Klick: das oberste Band erscheint.] Ganz oben steht die Pflicht: die Verordnung (EU) 2023/1230 mit Anhang III, Abschnitte 1.1.9 und 1.2.1. Sie formuliert das Ziel, aber keine technische Anforderung.
[Animationsschritt 2 – Klick: das mittlere Band mit den beiden Abzweig-Labels erscheint.] Konkretisiert wird sie durch die prEN 50742. Diese Norm unterscheidet zwei Wege: Approach A für Maschinen als Ganzes und Approach B für Netzwerkkomponenten. Da mein Prüfobjekt ein Gateway und damit eine Netzwerkkomponente ist, ist Approach B der richtige Weg.
[Animationsschritt 3 – Klick: das unterste orange Band erscheint.] Approach B verweist auf die IEC 62443-4-2 mit ihren Component Requirements. Hier steht erstmals konkret, was die Komponente technisch können muss.
[Animationsschritt 4 – Klick: der SVV-Kasten mit seinen drei Pfeilen erscheint.] Quer über alle Ebenen liegt die IEC 62443-4-1 mit der Practice Security Verification and Validation Testing. Sie beantwortet nicht, was geprüft wird, sondern wie geprüft und dokumentiert werden muss. Erst beides zusammen ergibt eine belastbare Prüfvorschrift.

## Slide 9
03 · METHODIK
Vom Rechtstext zur prüfbaren Anforderung
Erst auf Komponentenebene entsteht ein prüfbarer Testfall.
Anhang III · 1.1.9 · 1.2.1
prEN 50742 · Approach B
IEC 62443-4-2 · Component Requirements
14 Anforderungen · RQ-001 bis RQ-014
Bewertungsbasis SL-C 1 – pragmatisches Minimum ohne Risikobeurteilung
Maschine trägt die Pflicht, Komponente erbt sie
Notes: Damit komme ich zum methodischen Kern der Arbeit: der Ableitungskette. Die beiden grauen Kacheln unten halten zwei Randbedingungen fest, die durchgehend gelten: Ich bewerte auf Basis von Security Level SL-C 1, also einem pragmatischen Minimum ohne vollständige Risikobeurteilung, und die rechtliche Pflicht trifft formal die Maschine, wird aber an die Komponente vererbt.
[Animationsschritt 1 – Klick: Station 1 erscheint.] Startpunkt ist der Rechtstext: Anhang III mit den Abschnitten 1.1.9 und 1.2.1.
[Animationsschritt 2 – Klick: Pfeil und Station 2 erscheinen.] Über die prEN 50742 und den für Netzwerkkomponenten zutreffenden Approach B wird daraus eine normative Konkretisierung.
[Animationsschritt 3 – Klick: Pfeil und Station 3 erscheinen.] Diese verweist auf die Component Requirements der IEC 62443-4-2, also auf konkrete technische Fähigkeiten der Komponente.
[Animationsschritt 4 – Klick: Pfeil und die orange Station 4 erscheinen.] Das Ergebnis dieser Kette sind vierzehn Anforderungen, die ich mit RQ-001 bis RQ-014 durchnummeriert habe. Sie sind der Übergangspunkt von der Rechtsebene zur Testebene, denn erst auf Komponentenebene lässt sich ein Testfall formulieren, der tatsächlich prüfbar ist.

## Slide 10
03 · METHODIK
Ein Beispiel: RQ-003
Ableitungskette
Anhang III
prEN 50742
IEC 62443-4-2
RQ-001 … RQ-014
analog für alle 14 Anforderungen · Anhang B
Anhang III, 1.1.9
Nachweise über Eingriffe sammeln
RQ-003 · Zurechenbarkeit
Erkennbarkeit, dass etwas geschah
prEN 50742
Evidenz · Protokollierung · physische Manipulation
CR 2.8 Ereignisse
CR 2.12 Nichtabstreitbarkeit
EDR 3.11 Rückfallebene
Notes: Wie diese Ableitung konkret aussieht, zeige ich exemplarisch an RQ-003. Links sehen Sie die Kette der vorigen Folie in klein, damit Sie jederzeit wissen, wo wir uns befinden.
[Animationsschritt 1 – Klick: Stufe 1 erscheint.] Ausgangspunkt ist Anhang III, Abschnitt 1.1.9. Dort wird verlangt, dass Nachweise über Eingriffe in sicherheitsrelevante Funktionen gesammelt werden.
[Animationsschritt 2 – Klick: Abwärtspfeil und Stufe 2 erscheinen.] Daraus habe ich die Anforderung RQ-003 formuliert, die das Schutzziel Zurechenbarkeit adressiert: Es muss erkennbar sein, dass etwas geschehen ist, und wem es zuzuordnen ist.
[Animationsschritt 3 – Klick: Abwärtspfeil und Stufe 3 erscheinen.] Die prEN 50742 konkretisiert das in Richtung Evidenz, Protokollierung und Schutz vor physischer Manipulation.
[Animationsschritt 4 – Klick: Abwärtspfeil und die orange Stufe 4 mit den drei Chips erscheinen.] Am Ende stehen drei konkrete Component Requirements: CR 2.8 zur Aufzeichnung von Ereignissen, CR 2.12 zur Nichtabstreitbarkeit und EDR 3.11 zur Rückfallebene. Genau dieses Vorgehen habe ich für alle vierzehn Anforderungen durchgeführt; die vollständige Dokumentation finden Sie in Anhang B der Arbeit.

## Slide 11
03 · METHODIK
Neun Glieder bis zum Ergebnis
Kein Test ohne Anforderung, kein Verdikt ohne gespeicherte Evidenz.
Analyse
Requirement
Asset
Threat
Security Function
Durchführung
Testziel
Testtechnik
Zugriff
Evidenz
Ergebnis
Asset
Objekt, Artefakt oder Datum mit Wert
Notes: Damit die Ableitung auch nachweisbar bleibt, habe ich eine durchgehende Traceability-Kette aus neun Gliedern definiert.
[Animationsschritt 1 – Klick: die obere Zeile „Analyse“ erscheint.] Der analytische Teil umfasst vier Glieder: das Requirement, das betroffene Asset, die zugehörige Bedrohung nach STRIDE und die Sicherheitsfunktion, die dieser Bedrohung entgegenwirkt.
[Animationsschritt 2 – Klick: die untere Zeile „Durchführung“ erscheint.] Der praktische Teil umfasst fünf Glieder: das Testziel, die gewählte Testtechnik, die Art des Zugriffs auf das Gerät, die erzeugte Evidenz und schließlich das Ergebnis, also das Verdikt.
[Animationsschritt 3 – Klick: das Glied „Asset“ wird orange hervorgehoben und die Sprechblase erscheint.] Ein Begriff verdient besondere Aufmerksamkeit: das Asset. Ich verstehe darunter jedes Objekt, Artefakt oder Datum mit Wert – also etwa die Firmware, ein Zertifikat, eine Konfigurationsdatei oder auch ein Protokoll. Die Wahl des Assets entscheidet darüber, was überhaupt geprüft wird.
Der Grundsatz der Kette lautet: Kein Test ohne zugrunde liegende Anforderung und kein Verdikt ohne gespeicherte Evidenz. Damit ist jedes Ergebnis bis zum Rechtstext zurückverfolgbar.

## Slide 12
03 · METHODIK
Passt das Werkzeug überhaupt?
Nicht anwendbar ist kein Fail – geprüft wird die vorausgesetzte Schnittstelle, nicht der Zweck des Werkzeugs.
10
Prüfanweisungen CM-001 bis CM-010
anwendbar
Schnittstelle vorhanden
mit Anpassung
verwandte Schnittstelle
nicht anwendbar
Schnittstelle fehlt
blockiert
Umgebungsrestriktion
Notes: Die zweite Forschungsfrage lautete: Welche bereits vorhandenen Firmentests sind überhaupt anwendbar?
[Animationsschritt 1 – Klick: die anthrazitfarbene Kachel mit der Zahl 10 und die vier Pfeile erscheinen.] Ausgangspunkt waren zehn im Unternehmen etablierte Prüfanweisungen, CM-001 bis CM-010. Für jede habe ich systematisch geprüft, ob sie sich auf das Gateway anwenden lässt.
[Animationsschritt 2 – Klick: die Quadranten 1 und 2 erscheinen gemeinsam.] Im günstigsten Fall ist eine Prüfanweisung unverändert anwendbar, weil die vorausgesetzte Schnittstelle am Prüfling vorhanden ist. Im zweiten Fall ist sie mit Anpassung anwendbar, etwa weil eine verwandte Schnittstelle existiert und der Test entsprechend übertragen werden kann.
[Animationsschritt 3 – Klick: die Quadranten 3 und 4 erscheinen gemeinsam.] Im dritten Fall ist die Prüfanweisung nicht anwendbar, weil die vorausgesetzte Schnittstelle am Gerät schlicht fehlt. Im vierten Fall ist sie blockiert, etwa durch Restriktionen der Testumgebung.
Wichtig ist die Abgrenzung, die ich bewusst orange hervorgehoben habe: Nicht anwendbar ist kein Fail. Bewertet wird, ob die vorausgesetzte Schnittstelle existiert, nicht ob das Werkzeug seinen Zweck erfüllt. Diese Unterscheidung verhindert, dass ein fehlender Testpfad fälschlich als Sicherheitsmangel erscheint.

## Slide 13
03 · METHODIK
Ausführung ≠ Verdikt
Fail dominiert · Pass nur bei voller Abdeckung · unvollständige Abdeckung wird nie als Pass berichtet.
je Testfall · Ausführungsstatus
Executed
Not Applicable
Blocked
Unevidenced
Aggregation
je Requirement · Verdikt
✓ Pass
✗ Fail
? Not Assessed
Notes: Damit komme ich zu einer Unterscheidung, die für die Ergebnisinterpretation entscheidend ist: Ausführungsstatus und Verdikt sind nicht dasselbe. Die senkrechte Linie in der Mitte trennt die beiden Ebenen.
[Animationsschritt 1 – Klick: die linke Spalte mit ihren vier Chips erscheint.] Links steht der Ausführungsstatus je Testfall. Ein Testfall kann ausgeführt worden sein, er kann nicht anwendbar sein, er kann blockiert sein, oder er ist zwar gelaufen, hat aber keine verwertbare Evidenz hinterlassen – das ist der Status Unevidenced.
[Animationsschritt 2 – Klick: der Aggregations-Pfeil erscheint.] Aus diesen Einzelstatus wird je Anforderung ein Verdikt aggregiert.
[Animationsschritt 3 – Klick: die rechte Spalte mit ihren drei Chips erscheint.] Rechts stehen die drei möglichen Verdikte: Pass, Fail und Not Assessed. Die Aggregationsregeln sind bewusst konservativ: Ein einziges Fail dominiert das gesamte Verdikt. Pass wird nur vergeben, wenn alle zugehörigen Testfälle ausgeführt und belegt sind. Und eine unvollständige Abdeckung wird niemals als Pass berichtet, sondern als Not Assessed. Damit ist ausgeschlossen, dass Lücken in der Prüfung als Sicherheit erscheinen.

## Slide 14
03 · METHODIK
Was der Messpunkt bestimmt
Der Messpunkt entscheidet, welcher Nachweis überhaupt erbringbar ist.
NV1
Direktzugriff
SPS
Industrial Switch
Prüfling
Testsystem
realisiert
NV2
Passive Beobachtung
SPS
Industrial Switch
Prüfling
Testsystem
Mirror-Port
spezifiziert, nicht umgesetzt
NV3
In-Path-Manipulation
SPS
Industrial Switch
Testsystem
Prüfling
direkte Verbindung aufgetrennt
spezifiziert, nicht umgesetzt
Notes: Die dritte Forschungsfrage betrifft den Messpunkt, also die Frage, wo das Testsystem im Netz angeschlossen ist. Alle drei Varianten teilen denselben Grundaufbau: SPS und Prüfling hängen an einem Industrial Switch.
[Animationsschritt 1 – Klick: NV1 mit seinem Statusband erscheint.] NV1 ist der Direktzugriff: Das Testsystem hängt als weiterer Teilnehmer am Switch und kommuniziert direkt mit dem Prüfling. Diese Variante habe ich im Rahmen der Arbeit realisiert; sie erlaubt aktive Tests gegen die Dienste des Geräts.
[Animationsschritt 2 – Klick: NV2 mit seinem Statusband erscheint.] NV2 ist die passive Beobachtung über einen Mirror-Port. Sie würde erlauben, den realen Verkehr zwischen SPS und Prüfling mitzuschneiden, ohne ihn zu beeinflussen. Diese Variante ist spezifiziert, aber im Rahmen der Arbeit nicht umgesetzt worden.
[Animationsschritt 3 – Klick: NV3 mit seinem Statusband erscheint.] NV3 ist die In-Path-Manipulation: Das Testsystem sitzt inline zwischen Switch und Prüfling, die direkte Verbindung ist aufgetrennt. Damit ließen sich Manipulationen am Datenstrom nachweisen. Auch diese Variante ist spezifiziert, aber nicht umgesetzt.
Der Messpunkt ist kein Detail der Verkabelung, sondern bestimmt, welcher Nachweis überhaupt erbringbar ist – das erklärt später einen Teil der Not-Assessed-Verdikte.

## Slide 15
04 · DEMONSTRATION
Der Prüfstand
Ein Switch, ein Adressbereich, keine Segmentierung.
isolierte Laborumgebung
Industrial Switch
192.168.0.91
SPS
192.168.0.1
Safety-Steuerung
SRIO
192.168.0.2
Prüfling
Kali Linux
192.168.0.80
Testsystem
Firmenlaptop
192.168.0.7
Engineering-Station
offene Ports
TCP/80 · HTTP
UDP/161 · SNMP
alles andere geschlossen
NV1 ✓
NV2 ✕
NV3 ✕
kein Mirror-Port · keine Zeit
Notes: Für die praktische Demonstration habe ich einen Prüfstand in einer isolierten Laborumgebung aufgebaut.
[Animationsschritt 1 – Klick: Switch und die vier Knoten mit ihren Verbindungslinien erscheinen.] Im Zentrum steht ein Industrial Switch mit der Adresse 192.168.0.91. Daran hängen vier Teilnehmer: die Safety-Steuerung mit der 192.168.0.1, der Prüfling SRIO mit der 192.168.0.2, das Testsystem auf Basis von Kali Linux mit der 192.168.0.80 und der Firmenlaptop als Engineering-Station mit der 192.168.0.7. Der Prüfling ist orange hervorgehoben, weil er das Prüfobjekt ist.
[Animationsschritt 2 – Klick: die Infospalte mit den offenen Ports erscheint.] Ein erster Scan zeigte genau zwei offene Ports: TCP 80 für HTTP und UDP 161 für SNMP. Alles andere war geschlossen. Diese schmale Angriffsfläche bestimmt maßgeblich, welche Tests überhaupt greifen können.
[Animationsschritt 3 – Klick: die drei Statuschips NV1 bis NV3 erscheinen.] Von den drei spezifizierten Messpunkten konnte ich nur NV1 realisieren. NV2 scheiterte am fehlenden Mirror-Port des verfügbaren Switches, NV3 am Zeitbudget der Arbeit.
Wichtig für die Einordnung: Der Aufbau ist bewusst einfach gehalten – ein Switch, ein Adressbereich, keine Segmentierung. Das entspricht nicht einer produktiven Anlage, macht die Ergebnisse aber reproduzierbar.

## Slide 16
04 · ERGEBNISSE
10 Werkzeuge, 4 Ergebnisse
Alle drei vor der Ausführung erkannt.
4
anwendbar
2
mit Anpassung
3
nicht anwendbar
1
blockiert
Hydra
✕ kein Login-Endpunkt
Lynis
✕ keine OS-Shell
Zonen-Scan
✕ keine zweite Zone
Notes: Zunächst zum Ergebnis der Anwendbarkeitsprüfung der zehn Firmenwerkzeuge.
[Animationsschritt 1 – Klick: die vier Kennzahlen erscheinen gemeinsam.] Vier Prüfanweisungen waren unverändert anwendbar, zwei mit Anpassung, drei nicht anwendbar und eine war blockiert. Die vier direkt anwendbaren Werkzeuge bilden den Kern der Durchführung.
[Animationsschritt 2 – Klick: die drei Karten erscheinen gemeinsam.] Interessanter sind die drei nicht anwendbaren Fälle, weil sie zeigen, woran die Anwendbarkeit jeweils scheitert. Hydra benötigt einen Login-Endpunkt, den der Prüfling nicht anbietet. Lynis setzt eine Betriebssystem-Shell voraus, die auf dem Gerät nicht existiert. Und der Zonen-Scan setzt eine zweite Netzwerkzone voraus, die es im flachen Laboraufbau nicht gibt.
Entscheidend ist: Alle drei Fälle wurden bereits vor der Ausführung erkannt, nämlich anhand der vorausgesetzten Schnittstelle. Damit wurde kein Testaufwand verschwendet, und vor allem entsteht daraus kein Fail-Verdikt, sondern der Status Not Applicable.

## Slide 17
04 · ERGEBNISSE
Der Kaltstart löscht die Spur
Das einzige verfügbare Ersatzartefakt überlebt keinen Kaltstart.
Baseline
Tick 20969
0 Einträge
Nach Ereignis 1
Tick 68629
2 Einträge
Nach Kaltstart
Tick 20459
0 Einträge
Tick-Rücksprung
Nach Ereignis 2
Tick 44869
2 Einträge
Was fehlt
! kein dediziertes Tracing-Log
! kein absoluter Zeitstempel
! keine Akteursidentität
RQ-003 und RQ-012 → FAIL
fehlende Komponentenfähigkeit · keine Aussage zur Konformität der Maschine · Integrator kann kompensieren
Notes: Der inhaltlich wichtigste Befund der Arbeit betrifft die Nachvollziehbarkeit von Ereignissen. Ich habe dazu die Log-Einträge des Prüflings über vier Zustände hinweg beobachtet.
[Animationsschritt 1 – Klick: die erste Karte erscheint.] Baseline: System-Tick 20969, null relevante Einträge.
[Animationsschritt 2 – Klick: die zweite Karte erscheint.] Nach dem ersten sicherheitsrelevanten Ereignis steht der Tick bei 68629, und es sind zwei Einträge vorhanden. Das Gerät protokolliert also grundsätzlich.
[Animationsschritt 3 – Klick: die dritte Karte und automatisch der rote Rückwärtspfeil erscheinen.] Nach einem Kaltstart liegt der Tick wieder bei 20459 und die Einträge sind verschwunden. Der Tick-Rücksprung belegt: Der Zähler ist relativ zum Systemstart, und die Einträge liegen ausschließlich im flüchtigen Speicher.
[Animationsschritt 4 – Klick: die vierte Karte, die Spalte „Was fehlt“ und der FAIL-Balken erscheinen.] Nach einem zweiten Ereignis entstehen erneut zwei Einträge – die Funktion arbeitet also, aber ohne Persistenz. Drei Dinge fehlen: ein dediziertes Tracing-Log, ein absoluter Zeitstempel und eine Akteursidentität. Damit sind RQ-003 und RQ-012 mit Fail zu bewerten.
Zur Einordnung, und das ist mir wichtig: Das ist eine fehlende Komponentenfähigkeit. Es ist keine Aussage über die Konformität einer Maschine, denn ein Integrator kann diese Lücke auf Anlagenebene kompensieren, etwa durch externes Logging.

## Slide 18
04 · ERGEBNISSE
Zwei Verbindungen genügen
Ein trivial reproduzierbarer Ausfall – der Beweis der Rückwirkung fehlt.
Connection-Hold
✓
Slot 1
belegt
✓
Slot 2
belegt
Prüfling
⏱
Slot 3
Timeout
Slot wieder frei → HTTP 200
Fuzzing · boofuzz
Dienst nicht erreichbar
41 s
Gerät zeigt Fehlerzustand an
→ NOT ASSESSED
Rückwirkung auf den Safety-Pfad nur aus NV2 sichtbar · Fehleranzeige nicht als Artefakt gesichert
Notes: Der zweite wesentliche Befund betrifft die Verfügbarkeit, also das oberste Schutzziel in der OT.
[Animationsschritt 1 – Klick: Slot 1 und Slot 2 erscheinen als belegt.] Der Webdienst des Prüflings hält offenbar nur eine sehr begrenzte Zahl paralleler Verbindungen. Mit zwei gehaltenen Verbindungen sind bereits beide verfügbaren Slots belegt.
[Animationsschritt 2 – Klick: Slot 3 mit dem roten Timeout erscheint.] Ein dritter Verbindungsversuch läuft in einen Timeout. Sobald eine der gehaltenen Verbindungen freigegeben wird, antwortet das Gerät wieder mit HTTP 200 – der Effekt ist also eindeutig auf die Verbindungsslots zurückzuführen und trivial reproduzierbar.
[Animationsschritt 3 – Klick: der Fuzzing-Streifen mit der Kennzahl erscheint.] Der zweite Test mit boofuzz bestätigt das Bild: Nach einundvierzig Sekunden Fuzzing war der Dienst nicht mehr erreichbar, und das Gerät zeigte einen Fehlerzustand an.
[Animationsschritt 4 – Klick: der Balken „NOT ASSESSED“ erscheint.] Trotzdem lautet das Verdikt nicht Fail, sondern Not Assessed. Der Grund ist methodisch: Ob dieser Ausfall auf den Safety-Pfad zurückwirkt, ließe sich nur aus der Beobachtungsposition NV2 zeigen, und die Fehleranzeige des Geräts wurde nicht als Artefakt gesichert. Ohne diesen Nachweis wäre ein Fail-Verdikt nicht belegbar – und genau diese Disziplin verlangt die Methodik.

## Slide 19
04 · ERGEBNISSE
14 Anforderungen, ein Zwischenstand
Not Assessed heißt nicht, dass die Funktion fehlt – es ist eine Folge der Reichweite, nicht der Methodik.
2
Fail
12
Not Assessed
0
Pass
zwei Arten von offen
◯ Ereignis nie ausgelöst
im bestehenden Setup nachholbar
◎ Beobachtungsposition fehlt
Topologie muss erweitert werden
Notes: Fassen wir den Stand über alle vierzehn Anforderungen zusammen.
[Animationsschritt 1 – Klick: die drei Kennzahlen erscheinen gemeinsam.] Zwei Anforderungen sind mit Fail bewertet, zwölf mit Not Assessed, keine einzige mit Pass. Dass kein Pass vergeben wurde, ist kein Zufall, sondern Folge der strengen Aggregationsregel: Pass setzt vollständige Abdeckung mit gesicherter Evidenz voraus.
[Animationsschritt 2 – Klick: die erste Karte erscheint.] Die offenen Fälle zerfallen in zwei Gruppen. In der ersten Gruppe wurde das relevante Ereignis schlicht nie ausgelöst. Diese Tests sind im bestehenden Setup ohne Änderungen nachholbar.
[Animationsschritt 3 – Klick: die zweite Karte erscheint.] In der zweiten Gruppe fehlt die Beobachtungsposition, also NV2 oder NV3. Hier muss zuerst die Topologie erweitert werden, etwa um einen Switch mit Mirror-Port.
Die Kernbotschaft für Ihre Einordnung: Not Assessed bedeutet nicht, dass die Funktion fehlt oder das Gerät unsicher ist. Es ist eine Aussage über die Reichweite der durchgeführten Prüfung, nicht über die Qualität der Methodik.

## Slide 20
BLOCK 5 · FAZIT UND AUSBLICK
Drei Fragen, drei Antworten
FF1
Wie lassen sich die Security-Anforderungen der Maschinenverordnung in prüfbare Anforderungen überführen?
Ableitung über Schutzziele, Bedrohungen und Akzeptanzkriterien.
FF2
Welche vorhandenen Firmentests decken diese Anforderungen ab?
Vier von zehn Werkzeugen liefern belastbare Nachweise.
FF3
Wie belastbar ist der Nachweis am realen Gateway?
Lückenlos nur mit definierten Messpunkten und Traceability.
Notes: Damit komme ich zum Fazit und beantworte die drei Forschungsfragen in der Reihenfolge, in der ich sie zu Beginn gestellt habe.
[KLICK 1] Die erste Frage war, wie sich die Security-Anforderungen der Maschinenverordnung in prüfbare Anforderungen überführen lassen. Der Weg führt über die Schutzziele Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit, über die daraus negierten Bedrohungen und schließlich über messbare Akzeptanzkriterien. Jede der vierzehn Anforderungen ist auf diese Weise lückenlos aus dem Rechtstext hergeleitet.
[KLICK 2] Die zweite Frage betraf die vorhandenen Firmentests. Von zehn untersuchten Werkzeugen liefern vier belastbare Nachweise im Sinne der Anforderungen. Die übrigen sechs prüfen zwar sinnvolle Eigenschaften, erzeugen aber kein Ergebnis, das als Konformitätsnachweis taugt.
[KLICK 3] Die dritte Frage war die nach der Belastbarkeit am realen Gateway. Der Nachweis ist nur dann lückenlos, wenn die Messpunkte vorab definiert sind und jedes Ergebnis über die Traceability-Kette bis zur Rechtsgrundlage zurückverfolgt werden kann. Ohne diese beiden Bedingungen bleibt jede Messung eine Momentaufnahme.

## Slide 21
BLOCK 5 · FAZIT UND AUSBLICK
Safe State ist nicht gleich Security
=
Functional Safety
Sicherer Zustand bei Fehlfunktion
Zufällige Ausfälle · IEC 61508
Cybersecurity
Schutz vor gezielter Manipulation
Gerichtete Angriffe · IEC 62443
Beide Eigenschaften sind trennbar und erfordern eine unabhängige Verifikation.
Notes: Eine Erkenntnis möchte ich besonders hervorheben, weil sie in der Praxis regelmäßig zu Missverständnissen führt: der sichere Zustand ist nicht gleichbedeutend mit Security.
[KLICK 1] Die Functional Safety betrachtet den sicheren Zustand bei Fehlfunktion. Ihr Modell sind zufällige Ausfälle, ihre Normenwelt ist die IEC 61508 mit ihren Sektornormen. Ein Gerät, das bei einem Fehler zuverlässig abschaltet, ist in diesem Sinne sicher.
[KLICK 2] Die Cybersecurity betrachtet dagegen den Schutz vor gezielter Manipulation. Ihr Modell ist der Angreifer, der bewusst und gerichtet vorgeht, ihre Normenwelt ist die IEC 62443. Ein Angreifer wird den sicheren Zustand gegebenenfalls sogar absichtlich auslösen, um die Anlage stillzulegen.
[KLICK 3] Deshalb gilt dieses Gleichheitszeichen ausdrücklich nicht. Ein sicherer Zustand kann selbst das Ziel eines Angriffs sein. Beide Eigenschaften sind voneinander trennbar und müssen unabhängig voneinander verifiziert werden – ein bestandener Safety-Nachweis sagt über die Security nichts aus.

## Slide 22
BLOCK 5 · FAZIT UND AUSBLICK
Ausblick
01
Messpunkte automatisieren
Erfassung in die Testumgebung integrieren
02
Kette werkzeuggestützt führen
Traceability durchgängig dokumentieren
03
Auf weitere Gerätefamilien
Methodik auf andere Produkte übertragen
04
Abgleich mit harmonisierten Normen
Anpassung, sobald diese vorliegen
kurzfristig
mittelfristig
Die Methodik ist übertragbar – die Demonstration ist der erste Schritt.
Notes: Aus der Arbeit ergibt sich ein klarer Ausblick, den ich in kurzfristige und mittelfristige Schritte gliedere. Der Zeitstrahl läuft von links nach rechts.
[KLICK 1] Kurzfristig steht zweierlei an. Erstens die Automatisierung der Messpunkte: die Erfassung an den drei Netzwerkpunkten sollte fest in die Testumgebung integriert werden, statt manuell aufgesetzt zu werden. Zweitens die werkzeuggestützte Führung der Traceability-Kette, damit die Verknüpfung von Rechtsgrundlage bis Testergebnis nicht in Tabellen gepflegt werden muss.
[KLICK 2] Mittelfristig lässt sich die Methodik auf weitere Gerätefamilien übertragen, denn sie ist nicht an das untersuchte Gateway gebunden. Und sobald die harmonisierten Normen zur Maschinenverordnung vorliegen, müssen die Akzeptanzkriterien mit diesen abgeglichen und gegebenenfalls angepasst werden.
Die Methodik selbst ist damit übertragbar – die Demonstration am Gateway ist der erste Schritt, nicht der letzte.

## Slide 23
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Nathalie Nuber
22.09.2026
Notes: Damit bin ich am Ende meiner Präsentation angelangt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen jetzt gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.
Diese Folie bleibt während der Diskussion stehen. Für Rückfragen zu einzelnen Ergebnissen kann ich gezielt auf die Folien zur Werkzeugbewertung, zu den Messpunkten oder zum Zwischenstand der vierzehn Anforderungen zurückspringen.

## Slide 24
BACKUP
Forschungsdesign nach DSRM
01
Problem-identifikation
Kapitel 1
02
Zieldefinition
Kapitel 2
03
Design und Entwicklung
Kapitel 3
04
Demonstration
Kapitel 4
05
Evaluation
Kapitel 5
06
Kommunikation
Kapitel 6
Artefakt dieser Arbeit ist die Testmethodik, nicht das Testergebnis.
Notes: Diese Backup-Folie zeigt das Forschungsdesign nach der Design Science Research Methodology.
Die sechs Stationen verlaufen von der Problemidentifikation über die Zieldefinition, die Entwicklung des Artefakts, dessen Demonstration und Evaluation bis zur Kommunikation. Jede Station ist einem Kapitel der Arbeit zugeordnet.
Der Schwerpunkt liegt auf den Stationen drei und vier, also auf Design und Entwicklung sowie der Demonstration am realen Gateway. Das Artefakt dieser Arbeit ist die Testmethodik selbst, nicht das einzelne Testergebnis.

## Slide 25
BACKUP
Warum SL-C 1
Keine maschinenweite Risikobeurteilung möglich
Das Gateway wird als Komponente ohne Anlagenkontext betrachtet.
Schutz gegen zufällige oder gelegentliche Verstöße
Definition des Security Level 1 nach IEC 62443-4-2.
Vorgehen bleibt auf höhere Level übertragbar
Die Methodik ändert sich nicht, nur die Akzeptanzkriterien.
Security Level 1 ist der belastbare Einstieg, nicht die Obergrenze.
Notes: Diese Backup-Folie begründet die Wahl des Security Level Capability 1.
Erstens war eine maschinenweite Risikobeurteilung nicht möglich, weil das Gateway als Komponente ohne konkreten Anlagenkontext betrachtet wird; ein höheres Level ließe sich damit nicht begründen.
Zweitens entspricht SL-C 1 nach IEC 62443-4-2 dem Schutz gegen zufällige oder gelegentliche Verstöße – das ist die Basisstufe, die jedes Gerät erfüllen sollte.
Drittens bleibt das Vorgehen übertragbar: Für höhere Security Level ändert sich die Methodik nicht, sondern nur die Akzeptanzkriterien der einzelnen Anforderungen.

## Slide 26
BACKUP
Alle 14 Anforderungen im Überblick
RQ-001
Not Assessed
RQ-002
Not Assessed
RQ-003
Fail
RQ-004
Not Assessed
RQ-005
Not Assessed
RQ-006
Not Assessed
RQ-007
Not Assessed
RQ-008
Not Assessed
RQ-009
Not Assessed
RQ-010
Not Assessed
RQ-011
Not Assessed
RQ-012
Fail
RQ-013
Not Assessed
RQ-014
Not Assessed
Gründe für Not Assessed
NV2 erforderlich
NV3 erforderlich
Ereignis nicht induziert
Engineering-Tool erforderlich
Zwei Fails, zwölf offene Punkte – kein einziger Pass im Demonstrationsumfang.
Notes: Diese Backup-Folie zeigt den vollständigen Stand aller vierzehn Anforderungen auf einen Blick.
Orange markiert sind RQ-003 und RQ-012; beide sind mit Fail bewertet, weil das geforderte Verhalten am Gateway nachweislich nicht eintrat.
Die übrigen zwölf Anforderungen stehen auf Not Assessed. Die Gründe stehen rechts in der Legende: teils war der Messpunkt NV2 oder NV3 erforderlich, teils ließ sich das auslösende Ereignis im Aufbau nicht induzieren, teils wäre das Engineering-Tool des Herstellers nötig gewesen.
Not Assessed bedeutet ausdrücklich nicht, dass die Funktion fehlt, sondern dass im gegebenen Aufbau kein belastbarer Nachweis möglich war.

## Slide 27
BACKUP
IT gegenüber OT im Detail
IT
OT
Primärer Fokus
Daten und Informationen
Anlage und Prozess
Schutzzielpriorität
C – I – A
A – I – C
Kernschutzziele
Vertraulichkeit zuerst
Verfügbarkeit zuerst
Protokollbeispiele
HTTP, TLS, SSH
PROFINET, Modbus, OPC UA
Update-Zyklen
kurz und regelmäßig
lang und geplant
Die umgekehrte Priorität der Schutzziele ist der entscheidende Unterschied.
Notes: Diese Backup-Folie stellt die IT- und die OT-Welt detailliert gegenüber.
Die IT betrachtet primär Daten und Informationen, die OT dagegen die Anlage und den physischen Prozess.
Entscheidend ist die orange hinterlegte Zeile: In der IT gilt die Priorität Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit; in der OT kehrt sich diese Reihenfolge um zu Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit. Ein Produktionsstillstand wiegt dort schwerer als ein Datenabfluss.
Auch die Protokolle und die Update-Zyklen unterscheiden sich grundlegend: kurze, regelmäßige Zyklen in der IT gegenüber langen, geplanten Wartungsfenstern in der OT.

## Slide 28
BACKUP
PROFIsafe Black-Channel
Safety-Schicht (PROFIsafe)
Unsicherer Übertragungskanal (Black Channel)
P
C
Producer
Consumer
Folgenummer
CRC
Safety-Zieladresse
Watchdog-Zeit
Vier Schutzmaßnahmen der Safety-Schicht
Die Sicherheitsschicht vertraut dem Übertragungskanal nicht.
Notes: Diese Backup-Folie erläutert das Black-Channel-Prinzip von PROFIsafe.
Die Safety-Schicht liegt oberhalb des Übertragungskanals und reicht vom Producer bis zum Consumer. Der Kanal selbst – Kabel, Switches, Stack – gilt dabei ausdrücklich als unsicher und wird nicht zertifiziert.
Abgesichert wird stattdessen die Nutzlast: über eine fortlaufende Folgenummer gegen Verlust, Wiederholung und Vertauschung, über eine CRC gegen Verfälschung, über die Safety-Zieladresse gegen Fehladressierung und über eine Watchdog-Zeit gegen unzulässige Verzögerung.
Wichtig für meine Arbeit: Dieses Prinzip schützt gegen zufällige Übertragungsfehler, nicht gegen einen gezielten Angreifer. Es ersetzt also keine Security-Maßnahme.