## Slide 1: Agenda
01
Motivation und Problem
Warum Cybersecurity jetzt Pflicht wird
02
Grundlagen
Gateway, IT/OT-Grenze, normativer Rahmen
03
Methodik
Ableitungskette, Traceability, Netzwerkvarianten
04
Demonstration und Ergebnisse
SRIO, Anwendbarkeit, Requirement-Verdicts
05
Fazit und Ausblick
Kernaussage, Grenzen, nächste Schritte
Notes: Schritt 1 – Block 01: Motivation und Problem
Ich beginne mit der Ausgangslage: warum Cybersecurity für industrielle Gateways nicht länger eine freiwillige Zusatzleistung ist, sondern durch den regulatorischen Rahmen zur Pflicht wird – und wo zwischen diesem Anspruch und der Prüfpraxis heute eine Lücke klafft. Dafür sind rund drei Minuten vorgesehen.
Schritt 2 – Block 02: Grundlagen
Im zweiten Block ordne ich den Untersuchungsgegenstand ein: das Gateway als Bauteil an der Grenze zwischen IT und OT, die unterschiedlichen Denkweisen beider Domänen und der normative Rahmen, aus dem die Anforderungen stammen. Auch dieser Block umfasst etwa drei Minuten.
Schritt 3 – Block 03: Methodik
Der dritte Block ist mit sieben Minuten bewusst der längste, denn hier liegt der wissenschaftliche Beitrag dieser Arbeit. Ich zeige die Ableitungskette von der Norm bis zur prüfbaren Anforderung, die durchgehende Traceability jedes einzelnen Tests und die Rolle der Netzwerkvarianten, die bestimmen, welcher Nachweis überhaupt erbringbar ist. Wenn Sie sich einen Teil besonders merken möchten, dann diesen.
Schritt 4 – Block 04: Demonstration und Ergebnisse
Anschließend führe ich die Methodik am realen Prüfling vor: der Demonstrationsaufbau rund um den SRIO, die Frage der Anwendbarkeit der Firmentests und die daraus resultierenden Requirement-Verdicts einschließlich des Kernbefunds. Dafür plane ich fünf Minuten ein.
Schritt 5 – Block 05: Fazit und Ausblick
Zum Abschluss fasse ich die Kernaussage zusammen, benenne die Grenzen der Untersuchung offen und skizziere die nächsten Schritte. Zwei Minuten genügen dafür, sodass ausreichend Zeit für Ihre Fragen bleibt.

## Slide 2
01 · MOTIVATION
2006/42/EG → (EU) 2023/1230
Security wird zur Voraussetzung von Safety.
Übergangsfrist
29.06.2023 · Veröffentlichung im Amtsblatt
20.01.2027 · verbindliche Anwendung
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Richtlinie, national umgesetzt
Cybersecurity nicht verpflichtend
Verordnung (EU) 2023/1230
unmittelbar gültig
Schutz vor Korruption in der Konformitätsbewertung
Anhang III · 1.1.9 · 1.2.1
Notes: Diese technische Entwicklung hat der Gesetzgeber nachvollzogen.
[Animationsschritt 1 – Klick: der Zeitstrahl mit beiden Datumsmarkierungen erscheint.] Am 29. Juni 2023 wurde die neue Maschinenverordnung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Nach einer Übergangsfrist gilt sie ab dem 20. Januar 2027 verbindlich. Für Hersteller heißt das: Produkte, die danach in Verkehr gebracht werden, müssen die neuen Anforderungen erfüllen.
[Animationsschritt 2 – Klick: die linke graue Karte erscheint.] Bisher galt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Als Richtlinie musste sie national umgesetzt werden, und Cybersecurity war darin keine verpflichtende Anforderung.
[Animationsschritt 3 – Klick: Pfeil und rechte Karte erscheinen gemeinsam.] Die Verordnung (EU) 2023/1230 ist dagegen unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gültig. Neu ist vor allem der geforderte Schutz vor Korruption, also vor unbefugter Veränderung sicherheitsrelevanter Funktionen; relevant sind hier Anhang III sowie die Abschnitte 1.1.9 und 1.2.1.
Die eigentliche Pointe lautet: Wenn ein Angreifer eine Sicherheitsfunktion manipulieren kann, ist auch die funktionale Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Security wird damit zur Voraussetzung von Safety.

## Slide 3: Cybersecurity wird zur Pflicht
29.06.2023
Veröffentlichung im Amtsblatt der EU
Übergangsfrist
20.01.2027
verbindliche Anwendung
Ablösung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Fokus auf funktionalem Verhalten und Safety
Cybersecurity nicht verpflichtend
Verordnung (EU) 2023/1230
Schutz vor Korruption als Teil der Konformitätsbewertung
Anhang III, Abschnitte 1.1.9 und 1.2.1
Funktionale Sicherheit ist nicht mehr unabhängig von der Cybersicherheit bewertbar.
Notes: Schritt 1 – Zeitliche Einordnung und verbleibende Übergangsfrist
Der Zeitstrahl zeigt den regulatorischen Rahmen dieser Arbeit. Am 29. Juni 2023 wurde die Verordnung (EU) 2023/1230 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und trat damit formal in Kraft. Anschließend folgt eine mehrjährige Übergangsfrist, die bewusst gestrichelt dargestellt ist: In dieser Phase gilt die alte Rechtslage fort, die Hersteller müssen ihre Produkte und Prozesse aber bereits umstellen.
Der große markierte Punkt rechts ist der eigentlich relevante Termin: Ab dem 20. Januar 2027 ist die Verordnung verbindlich anzuwenden und löst die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ab. Gemessen am heutigen Stand bleibt damit nur noch ein knapper Zeitraum, um Entwicklungs-, Test- und Dokumentationsprozesse anzupassen. Das ist der praktische Druck, aus dem die Fragestellung dieser Arbeit entstanden ist.
Schritt 2 – Die bisherige Rechtslage
Die linke Karte fasst zusammen, wie bisher geprüft wurde. Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG stellt das funktionale Verhalten und die klassische Maschinensicherheit in den Mittelpunkt: Schutz vor mechanischen Gefahren, sichere Abschaltung, zuverlässige Not-Halt-Funktionen. Bewertet wurde im Wesentlichen, ob eine Sicherheitsfunktion unter definierten Bedingungen korrekt auslöst.
Cybersecurity war dabei nicht verpflichtend. Sie konnte freiwillig adressiert werden, war aber kein Bestandteil der Konformitätsbewertung. Angriffe über das Netzwerk lagen faktisch außerhalb des Betrachtungsrahmens – eine Annahme, die durch die zunehmende Vernetzung industrieller Anlagen nicht mehr tragfähig ist.
Schritt 3 – Vom Richtlinien- zum Verordnungsregime
Der Pfeil markiert einen doppelten Wechsel. Formal wird aus einer Richtlinie, die von jedem Mitgliedstaat in nationales Recht umgesetzt werden musste, eine Verordnung, die unmittelbar und einheitlich in der gesamten Union gilt. Inhaltlich kommt Cybersecurity neu hinzu.
Die rechte Karte nennt den Kern: Der Schutz vor Korruption, also vor unbefugter oder unbeabsichtigter Veränderung von Software, Parametern und Daten, wird ausdrücklich Teil der Konformitätsbewertung. Verankert ist das in Anhang III, insbesondere in den Abschnitten 1.1.9 und 1.2.1. Abschnitt 1.1.9 adressiert den Schutz vor Korruption allgemein, Abschnitt 1.2.1 die Zuverlässigkeit und Integrität der Steuerungssysteme. Damit wird Security zu einer nachweispflichtigen Produkteigenschaft.
Schritt 4 – Konsequenz für die Validierung
Daraus folgt die Aussage im unteren Balken: Funktionale Sicherheit lässt sich nicht mehr unabhängig von der Cybersicherheit bewerten. Eine Sicherheitsfunktion, deren Parameter über das Netzwerk manipuliert werden können, ist trotz korrekter Auslöselogik nicht sicher.
Für die Praxis heißt das: Safety- und Security-Nachweise müssen zusammengeführt werden, und es braucht funktionale Testverfahren, die Security-Eigenschaften genauso reproduzierbar prüfen wie bisher das Auslöseverhalten. Genau diese Verfahren entwickelt und erprobt die vorliegende Arbeit am Beispiel industrieller Gateways.

## Slide 4: Die Lücke zwischen Anspruch und Praxis
Regulatorische Erwartung
systematischer Nachweis von Security-Funktionen
Etablierte Validierung
funktional und sicherheitstechnisch, aber nicht security-getrieben
Keine systematische Methodik
1
Ableitung
Wie werden Maschinenpflichten zu prüfbaren Komponentenanforderungen?
2
Anwendbarkeit
Welche Firmentests passen auf ein industrielles Gateway?
3
Reichweite
Was kann Direktzugriffstestung an der IT/OT-Grenze zeigen und wo liegen ihre Grenzen?
Notes: Schritt 1 – Anspruch und Praxis nebeneinander
Links steht die regulatorische Erwartung. Die Verordnung verlangt einen systematischen Nachweis, dass Security-Funktionen vorhanden sind und wirksam arbeiten. Nachweis heißt dabei mehr als eine Erklärung: Es braucht dokumentierte, nachvollziehbare und wiederholbare Prüfungen, die einem Auditor vorgelegt werden können.
Rechts steht die gelebte Praxis. Die etablierte Validierung in der Produktentwicklung ist ausgereift, sie ist funktional und sicherheitstechnisch sauber aufgesetzt. Sie prüft, ob das Gerät seine Spezifikation erfüllt und ob Sicherheitsfunktionen korrekt auslösen. Sie ist aber nicht security-getrieben: Angreifermodelle, Manipulationsversuche und Schnittstellenhärtung sind keine systematischen Prüfdimensionen.
Wichtig ist: Beide Seiten sind für sich genommen legitim und gut begründet. Das Problem entsteht erst dort, wo sie aufeinandertreffen sollen.
Schritt 2 – Die Lücke als Kernproblem
Genau in der Mitte klafft die Lücke, und sie ist bewusst rot markiert: Es fehlt eine systematische Methodik, die von der regulatorischen Anforderung bis zum konkreten Testfall durchgezogen ist. Weder die Verordnung noch die bestehenden Firmenprozesse liefern diese Brücke.
Praktisch führt das zu drei Effekten: Anforderungen bleiben abstrakt und werden unterschiedlich interpretiert, Tests werden ad hoc und personenabhängig durchgeführt, und der Nachweis gegenüber Dritten ist schwer zu führen. Genau diese Lücke zu schließen ist das Ziel dieser Arbeit. Daraus leiten sich drei Forschungsfragen ab.
Schritt 3 – Forschungsfrage 1: Ableitung
Die erste Frage betrifft die Übersetzung. Die Verordnung adressiert die Maschine als Ganzes, geprüft wird aber eine einzelne Komponente, hier das Gateway. Es muss also ein nachvollziehbarer Weg beschrieben werden, wie aus einer Maschinenpflicht eine konkrete, prüfbare Komponentenanforderung wird. Ohne diese Ableitung ist jedes Testergebnis regulatorisch nicht anschlussfähig.
Schritt 4 – Forschungsfrage 2: Anwendbarkeit
Die zweite Frage ist bewusst pragmatisch. Im Unternehmen existiert bereits ein umfangreiches Testrepertoire. Zu prüfen ist, welche dieser Tests sich sinnvoll auf ein industrielles Gateway anwenden lassen, welche angepasst werden müssen und wo tatsächlich neue Verfahren nötig sind. Der Ansatz lautet also nicht, alles neu zu erfinden, sondern vorhandene Reife gezielt zu nutzen.
Schritt 5 – Forschungsfrage 3: Reichweite
Die dritte Frage betrifft die Aussagekraft. Direktzugriffstestung an der IT/OT-Grenze prüft das Gerät über seine tatsächlich exponierten Schnittstellen und kommt damit dem realen Angriffsweg nahe. Genauso wichtig ist jedoch, die Grenzen sauber zu benennen: Was über diesen Zugang nicht sichtbar wird, etwa interne Implementierungsdetails oder Lieferketteneffekte, muss durch andere Maßnahmen abgedeckt werden.
Überleitung: Auf Basis dieser drei Fragen stelle ich Ihnen nun das methodische Vorgehen der Arbeit vor.

## Slide 5
01 · MOTIVATION
Die Lücke
Ziel: eine systematische, rückverfolgbare Testmethodik.
Pflicht der Maschinenverordnung
Testergebnis am Gerät
?
kein Verfahren
FF1
Pflicht zur prüfbaren Anforderung?
FF2
Welche Firmentests sind anwendbar?
FF3
Was kann Direktzugriff verifizieren – und was nicht?
Notes: Damit sind wir bei der Lücke, die meine Arbeit adressiert.
[Animationsschritt 1 – Klick: die beiden Kästen mit der unterbrochenen Linie erscheinen.] Auf der einen Seite steht die rechtliche Pflicht aus der Maschinenverordnung, auf der anderen Seite das konkrete Testergebnis am realen Gerät.
[Animationsschritt 2 – Klick: das orange Fragezeichen erscheint.] Zwischen beiden fehlt ein etabliertes Verfahren. Die Verordnung formuliert Schutzziele, aber sie sagt nicht, wie man am Gateway nachweist, dass diese Ziele erreicht sind. Normen wie die IEC 62443 liefern Anforderungen, jedoch keine fertige Prüfvorschrift für ein einzelnes Produkt.
[Animationsschritt 3 – Klick: die drei Forschungsfragen-Kacheln erscheinen gemeinsam.] Daraus leiten sich meine drei Forschungsfragen ab. Erstens: Wie lässt sich die rechtliche Pflicht in eine prüfbare Anforderung überführen? Zweitens: Welche im Unternehmen bereits vorhandenen Testverfahren sind dafür anwendbar? Und drittens: Was lässt sich mit direktem Zugriff auf das Gerät tatsächlich verifizieren – und wo stößt dieser Ansatz an seine Grenzen?
Das Ziel ist eine systematische und rückverfolgbare Testmethodik, die genau diese Brücke schlägt.

## Slide 6: Die Lücke
Pflicht der Maschinenverordnung
Testergebnis am Gerät
?
kein Verfahren
Ziel: systematische, rückverfolgbare Testmethodik.
FF1
Pflicht → prüfbare Anforderung?
FF2
Welche Tests sind anwendbar?
FF3
Was kann Direktzugriff verifizieren – und was nicht?
01 · MOTIVATION

## Slide 7: Ableitung am Beispiel RQ-012
1
Anhang III, 1.2.1
Tracing-Log, fünf Jahre aufzubewahren
2
prEN 50742 §7.3.4
Mindestinhalt und Aufbewahrung
3
IEC 62443-4-2
CR 2.8 und CR 2.9
Auditable Events und Audit Storage Capacity
4
Konkreter Testfall am Prüfling
14 abgeleitete Anforderungen insgesamt · Bewertungsbasis SL-C 1
Notes: Schritt 1 – Die regulatorische Pflicht
Diese Folie zeigt exemplarisch, wie aus einem Rechtstext ein ausführbarer Testfall wird. Ausgangspunkt ist Anhang III, Abschnitt 1.2.1 der Maschinenverordnung. Dort wird verlangt, dass Eingriffe in sicherheitsrelevante Software und Parameter nachvollziehbar aufgezeichnet werden. Das Tracing-Log muss die Änderung identifizierbar machen und ist fünf Jahre aufzubewahren.
Wichtig ist der Charakter dieser Anforderung: Sie nennt ein Ziel und eine Frist, aber kein technisches Format, keinen Mindestinhalt und kein Prüfverfahren. In dieser Form ist sie nicht testbar.
Schritt 2 – Die technische Präzisierung
Die harmonisierte Norm prEN 50742 konkretisiert diese Pflicht in Abschnitt 7.3.4. Dort wird beschrieben, welche Angaben ein solcher Eintrag mindestens enthalten muss und wie die Aufbewahrung sicherzustellen ist. Damit wird aus einer rechtlichen Erwartung eine technische Vorgabe, die man prüfen kann.
Diese Zwischenstufe ist der Grund, warum die harmonisierte Norm für die Praxis so wichtig ist: Sie liefert die Auslegung, auf die sich Hersteller und Auditor gemeinsam beziehen können.
Schritt 3 – Die komponentenspezifische Übersetzung
Über Approach B führt der Weg weiter in die IEC 62443-4-2. Zwei Component Requirements greifen hier unmittelbar: CR 2.8, Auditable Events, verlangt, dass sicherheitsrelevante Ereignisse überhaupt protokolliert werden, und CR 2.9, Audit Storage Capacity, verlangt ausreichende Speicherkapazität sowie ein definiertes Verhalten, wenn der Speicher voll läuft.
Damit ist die Anforderung auf der Ebene der Komponente angekommen. Sie beschreibt jetzt Eigenschaften des Gateways selbst und nicht mehr Pflichten der Gesamtmaschine.
Schritt 4 – Der konkrete Testfall
Das letzte Segment ist bewusst in der Akzentfarbe hervorgehoben, denn hier wird die Kette praktisch. Am Prüfling wird ein sicherheitsrelevantes Ereignis ausgelöst und überprüft, ob ein Eintrag entsteht, ob er die geforderten Angaben enthält, ob er gegen Manipulation geschützt ist und wie sich das Gerät bei erschöpftem Speicher verhält.
Entscheidend ist die Durchgängigkeit: Jedes Testergebnis lässt sich rückwärts bis zum Anhang III zurückverfolgen. Genau diese Rückverfolgbarkeit macht den Nachweis gegenüber Dritten belastbar.
Schritt 5 – Einordnung in das Gesamtbild
Die Fußzeile ordnet das Beispiel ein: RQ-012 ist eine von insgesamt vierzehn abgeleiteten Anforderungen, die nach demselben Schema entstanden sind. Als Bewertungsbasis dient SL-C 1, also die niedrigste Sicherheitsstufe, die gegen zufällige oder gelegentliche Verstöße mit einfachen Mitteln schützt.
Diese Festlegung ist bewusst getroffen: Sie entspricht dem realistischen Schutzbedarf des betrachteten Geräts und hält den Umfang der Arbeit beherrschbar. Das Vorgehen selbst bleibt auf höhere Security Level übertragbar.

## Slide 8: Ein Beispiel: RQ-003
Anhang III
14 Anforderungen
prEN 50742
IEC 62443-4-2
Anhang III, 1.1.9
Nachweise über Eingriffe sammeln
RQ-003 · Zurechenbarkeit
Nachweis = Erkennbarkeit, dass etwas geschah
prEN 50742
Evidenz · Protokollierung · physische Manipulation
IEC 62443-4-2
CR 2.8
Ereignisse
CR 2.12
Nichtabstreitbarkeit
EDR 3.11
Rückfallebene
analog für alle 14 Anforderungen · Anhang B
03 · METHODIK

## Slide 9
03 · METHODIK
Ein Beispiel: RQ-003
Ableitungskette
Anhang III
prEN 50742
IEC 62443-4-2
RQ-001 … RQ-014
analog für alle 14 Anforderungen · Anhang B
Anhang III, 1.1.9
Nachweise über Eingriffe sammeln
RQ-003 · Zurechenbarkeit
Erkennbarkeit, dass etwas geschah
prEN 50742
Evidenz · Protokollierung · physische Manipulation
CR 2.8 Ereignisse
CR 2.12 Nichtabstreitbarkeit
EDR 3.11 Rückfallebene
Notes: Wie diese Ableitung konkret aussieht, zeige ich exemplarisch an RQ-003. Links sehen Sie die Kette der vorigen Folie in klein, damit Sie jederzeit wissen, wo wir uns befinden.
[Animationsschritt 1 – Klick: Stufe 1 erscheint.] Ausgangspunkt ist Anhang III, Abschnitt 1.1.9. Dort wird verlangt, dass Nachweise über Eingriffe in sicherheitsrelevante Funktionen gesammelt werden.
[Animationsschritt 2 – Klick: Abwärtspfeil und Stufe 2 erscheinen.] Daraus habe ich die Anforderung RQ-003 formuliert, die das Schutzziel Zurechenbarkeit adressiert: Es muss erkennbar sein, dass etwas geschehen ist, und wem es zuzuordnen ist.
[Animationsschritt 3 – Klick: Abwärtspfeil und Stufe 3 erscheinen.] Die prEN 50742 konkretisiert das in Richtung Evidenz, Protokollierung und Schutz vor physischer Manipulation.
[Animationsschritt 4 – Klick: Abwärtspfeil und die orange Stufe 4 mit den drei Chips erscheinen.] Am Ende stehen drei konkrete Component Requirements: CR 2.8 zur Aufzeichnung von Ereignissen, CR 2.12 zur Nichtabstreitbarkeit und EDR 3.11 zur Rückfallebene. Genau dieses Vorgehen habe ich für alle vierzehn Anforderungen durchgeführt; die vollständige Dokumentation finden Sie in Anhang B der Arbeit.

## Slide 10: Der Prüfstand
Switch
▦
SPS
▭
Engineering-Laptop
⌗
Kali-Testsystem
◉
SRIO · Prüfling
TCP/80 · HTTP
UDP/161 · SNMP
alles andere zu
✓
NV1
✕
NV2
✕
NV3
kein Mirror-Port · keine Zeit
03 · DEMONSTRATION

## Slide 11: Kernbefund: der Interventionsnachweis
Schritt
System-Tick
Log-Einträge
Baseline
20969
0
Nach Ereignis 1
68629
2
Nach Kaltstart
20459
0
Tick-Rücksprung: 68629 auf 20459
Nach Ereignis 2
44869
2
Was fehlt
Kein absoluter Zeitstempel
Keine Akteursidentität
Loginhalt nach Kaltstart gelöscht
RQ-003 und RQ-012 · Fail
Das einzige verfügbare Ersatzartefakt überlebt keinen Kaltstart.
Notes: Schritt 1 – Baseline
Vor jeder Intervention wird der Ausgangszustand festgehalten: System-Tick 20969, keine Log-Einträge. Damit ist belegt, dass alle später beobachteten Einträge tatsächlich aus den induzierten Ereignissen stammen und nicht aus dem Normalbetrieb.
Schritt 2 – Nach Ereignis 1
Das erste induzierte Ereignis erzeugt zwei Fehlereinträge, der System-Tick steht bei 68629. Das Gerät protokolliert den Vorfall also grundsätzlich – die Nachweisbarkeit ist im laufenden Betrieb gegeben.
Schritt 3 – Der Kaltstart als entscheidender Moment
Nach dem Kaltstart fällt der System-Tick auf 20459 zurück und die Log-Einträge stehen wieder bei null. Beides zusammen ist der eigentliche Befund: Der Tick ist ein flüchtiger, bei jedem Neustart zurückspringender Zähler und damit keine verlässliche Zeitreferenz, und der Loginhalt selbst übersteht den Neustart nicht. Ein Vorfall, der vor dem Kaltstart protokolliert wurde, ist danach nicht mehr rekonstruierbar.
Schritt 4 – Nach Ereignis 2
Das zweite Ereignis nach dem Neustart erzeugt erneut zwei Einträge bei Tick 44869. Das bestätigt, dass die Protokollierung funktioniert – und zugleich, dass der vorherige Zustand unwiederbringlich verloren ist. Die Wiederholbarkeit des Musters schließt einen Messfehler aus.
Schritt 5 – Die drei strukturellen Lücken
Das vorhandene Ersatzartefakt weist drei Lücken auf, die unabhängig vom Kaltstart bestehen: Es fehlt ein absoluter Zeitstempel, ein Eintrag lässt sich also keinem realen Zeitpunkt zuordnen. Es fehlt eine Akteursidentität, ein Eintrag lässt sich also keiner handelnden Instanz zuordnen. Und der Loginhalt wird beim Kaltstart gelöscht, die Aufbewahrung ist damit nicht gegeben.
Schritt 6 – Fail für RQ-003 und RQ-012
Damit liegt für beide Anforderungen eine evidenzgestützte, beobachtete Abweichung vor – und nur dann wird Fail vergeben. RQ-003 und RQ-012 verlangen ein nachvollziehbares, zuordenbares und aufbewahrtes Protokoll; genau das ist widerlegt. Dieses Verdikt ist belegt, nicht vermutet.
Schritt 7 – Kernaussage
Die Zusammenfassung des gesamten Kernbefunds lautet: Das einzige verfügbare Ersatzartefakt überlebt keinen Kaltstart. Ein Tracing-Log, das über fünf Jahre aufbewahrt werden soll, kann auf dieser Grundlage nicht realisiert werden – die Lücke liegt in der Architektur des Geräts, nicht in der Testdurchführung.

## Slide 12: Ausblick
1
NV2 realisieren
Mirror-Port oder Netzwerk-Tap
kurzfristig
2
NV3 realisieren
Transparente Bridge
kurzfristig
3
Testtiefe skalieren
Staffelung über SRSL-Stufen
mittelfristig
4
Methodik verankern
Einbettung in den Secure Development Lifecycle
mittelfristig
Die Methodik ist übertragbar, die Demonstration ist der erste Schritt.
Notes: Schritt 1 – NV2 realisieren
Der naheliegendste nächste Schritt ist die Realisierung der Netzwerkvariante NV2. Über einen Mirror-Port am Switch oder einen passiven Netzwerk-Tap lässt sich der zyklische Sicherheitsverkehr zwischen Steuerung und Gateway beobachten, ohne in den laufenden Betrieb einzugreifen. Damit werden genau jene Anforderungen adressierbar, die in dieser Arbeit als Not Assessed berichtet werden mussten, weil schlicht kein Beobachtungspunkt zur Verfügung stand. Der Aufwand ist gering, der Erkenntnisgewinn unmittelbar.
Schritt 2 – NV3 realisieren
Die zweite kurzfristige Erweiterung ist NV3: eine transparente Bridge, die zwischen Switch und Prüfling geschaltet wird. Erst diese In-Path-Position erlaubt eine aktive Untersuchung – Verkehr gezielt verzögern, verändern oder unterdrücken und die Reaktion des Geräts beobachten. Damit verschiebt sich der Nachweis von der reinen Beobachtung zur belastbaren Prüfung der Integritäts- und Robustheitseigenschaften.
Schritt 3 – Testtiefe skalieren
Mittelfristig geht es um die methodische Erweiterung: Die Testtiefe wird über die SRSL-Stufen gestaffelt. Statt einer einheitlichen Prüfung für alle Geräte wird der Prüfumfang an das jeweils geforderte Sicherheitsniveau gekoppelt. Das hält den Aufwand für einfache Komponenten angemessen und stellt zugleich sicher, dass kritische Geräte die volle Prüftiefe erfahren.
Schritt 4 – Methodik verankern
Die vierte Perspektive ist organisatorisch. Eine Prüfmethodik entfaltet ihren Wert erst, wenn sie nicht als einmalige Untersuchung stehen bleibt, sondern im Secure Development Lifecycle verankert wird: als wiederkehrender, dokumentierter Schritt mit definierten Messpunkten, Kriterien und Verantwortlichkeiten. Genau das verlangen auch die regulatorischen Anforderungen, die am Anfang dieser Arbeit stehen.
Schritt 5 – Abschluss und Dank
Damit schließt sich der Bogen. Die Demonstration am SRIO war bewusst begrenzt, aber sie hat gezeigt, dass die entwickelte Methodik trägt: Sie liefert nachvollziehbare Ergebnisse, macht ihre eigenen Grenzen transparent und ist über den demonstrierten Prüfling hinaus auf weitere Gateway-Varianten übertragbar. Ich danke der Kommission für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.

## Slide 13: Safe State ist nicht gleich Security
Functional Safety
Definierter sicherer Zustand nach einem Fehler
Zufälliger Fehler als Annahme
Cybersecurity
Zurechenbarkeit, Integrität, Nachvollziehbarkeit
Vorsätzlicher Angreifer als Annahme
Beide Eigenschaften sind trennbar und erfordern eine unabhängige Verifikation.
Notes: Schritt 1 – Funktionale Sicherheit
Die funktionale Sicherheit fragt, ob das System nach einem Fehler einen definierten sicheren Zustand einnimmt. Ihre Grundannahme ist der zufällige Fehler: ein Bauteil fällt aus, ein Signal kippt, eine Berechnung läuft aus dem zulässigen Bereich. Bewertet wird die Reaktion des Systems auf ein ungerichtetes, statistisch beschreibbares Ereignis – und genau dafür sind die etablierten Normen und Nachweisverfahren ausgelegt.
Schritt 2 – Cybersicherheit
Die Cybersicherheit stellt andere Fragen: Zurechenbarkeit, Integrität und Nachvollziehbarkeit. Ihre Grundannahme ist nicht der Zufall, sondern der vorsätzliche Angreifer, der gezielt sucht, wo eine Schutzmaßnahme umgangen werden kann, und der sein Vorgehen an der Abwehr ausrichtet. Ein Fehlermodell, das auf Wahrscheinlichkeiten beruht, bildet dieses Verhalten nicht ab.
Schritt 3 – Warum das Gleichheitszeichen durchgestrichen ist
Genau hier liegt der verbreitete Kurzschluss in der Praxis: Weil ein Gerät nach einem Fehler zuverlässig in den sicheren Zustand geht, gilt es als beherrscht – und damit implizit als sicher. Das durchgestrichene Gleichheitszeichen markiert diesen Trugschluss. Ein Safe State sagt nichts darüber aus, ob ein Eingriff erkannt, einem Akteur zugeordnet und später nachvollzogen werden kann. Der zuvor gezeigte Interventionsnachweis ist das praktische Beispiel dafür: Das Gerät blieb funktional beherrscht, während die Spur des Eingriffs verloren ging.
Schritt 4 – Zentrale These
Damit steht die zentrale These dieser Arbeit: Beide Eigenschaften sind trennbar und erfordern eine unabhängige Verifikation. Ein Safety-Nachweis ersetzt keinen Security-Nachweis, und umgekehrt. Erst wenn beide Domänen mit eigenen Anforderungen, eigenen Messpunkten und eigenen Kriterien geprüft werden, entsteht eine belastbare Aussage über ein Gerät an der Grenze von IT und OT.