## Slide 1: Functional Testing of Security in Industrial Gateways under the New Machinery Regulation
Bachelorarbeit T3_3300
Elektrotechnik, Studienrichtung Automation
22.09.2026
Nathalie Nuber

## Slide 2: Der Weg von der Pflicht zum Prüfergebnis
Agenda
Nathalie Nuber
01
Motivation und Grundlagen
02
Methodik
03
Ergebnisse
04
Fazit
05
Ausblick

## Slide 3: Das Gateway verbindet zwei Welten mit gegensätzlichen Schutzzielen
Motivation
IT
OT
Gateway
HTTP-Diagnose, IT-Pfad
PROFINET / PROFIsafe, zyklisch, OT-Pfad
Confidentiality
Integrity
Availability
Integrity
Confidentiality
Availability
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
Nathalie Nuber
Methodik

## Slide 4: Ab 20. Januar 2027 ist Cybersecurity Teil der Konformitätsbewertung
Motivation
Übergangsfrist
29.06.2023
Veröffentlichung im Amtsblatt der EU
20.01.2027 · verbindliche Anwendung
Ablösung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
funktionales Verhalten und Safety
Cybersecurity nicht verpflichtend
Verordnung (EU) 2023/1230
Schutz vor Korruption in der Konformitätsbewertung
Anhang III, 1.1.9 und 1.2.1
Anhang IV, technische Dokumentation
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
Nathalie Nuber
Methodik

## Slide 5: Zwischen Prüfpraxis und Regulierung klafft eine Lücke
Motivation
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
Pflicht der Maschinenverordnung
Testergebnis am Gerät
?
kein Verfahren
Nathalie Nuber
Methodik

## Slide 6: Drei Fragen leiten die Arbeit
Motivation
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
Pflicht der Maschinenverordnung
Testergebnis am Gerät
?
kein Verfahren
Ziel: systematische, rückverfolgbare Testmethodik
FF1
Pflicht zur prüfbaren Anforderung?
FF2
Welche Firmentests sind anwendbar?
FF3
Was kann Direktzugriff verifizieren, und was nicht?
Nathalie Nuber
Methodik

## Slide 7: Drei Ebenen führen von der Rechtspflicht zur prüfbaren Anforderung
Methodik
Motivation und Grundlagen
Methodik
Fazit
Ausblick
Verordnung (EU) 2023/1230, Anhang III · Pflicht auf Maschinenebene
prEN 50742, Ansatz B · technische Auslegung
IEC 62443-4-2 · Component Requirements
Nathalie Nuber
Ergebnisse

## Slide 8: Vierzehn prüfbare Anforderungen aus zwei Abschnitten des Anhangs III
Methodik
Anhang III, 1.1.9
Anhang III, 1.2.1
RQ-001
RQ-002
RQ-003
RQ-004
RQ-005
RQ-006
RQ-007
RQ-008
RQ-009
RQ-010
RQ-011
RQ-012
RQ-013
RQ-014
Motivation und Grundlagen
Methodik
Fazit
Ausblick
Verordnung, Anhang III
prEN 50742, Approach B
IEC 62443-4-2
Mapping auf prEN 50742
Mapping auf IEC 62443-4-2
Nathalie Nuber
Ergebnisse

## Slide 9: Die Ableitung am Beispiel RQ-003
Methodik
Motivation und Grundlagen
Methodik
Fazit
Ausblick
Ableitung
Verordnung, Anhang III
prEN 50742, Approach B
IEC 62443-4-2
Anhang III, 1.1.9
Nachweise über Eingriffe sammeln
RQ-003 · Zurechenbarkeit
abgeleitete Anforderung
prEN 50742
Evidenz · Protokollierung · physische Manipulation
IEC 62443-4-2
CR 2.8 Ereignisse
CR 2.12 Nichtabstreitbarkeit
EDR 3.11 Rückfallebene
Nathalie Nuber
Ergebnisse

## Slide 10: Kein etablierter Ansatz erfüllt alle Kriterien - deshalb eine Kombination
Methodik
Motivation und Grundlagen
Methodik
Fazit
Ausblick
Funktionales Black-Box-Testing
+ rückverfolgbar
– kein Angreiferblick
IEC 62443-4-1 · SVV
+ definiert das „Was“
– keine Testfälle
NIST SP 800-115
+ prozedurale Tiefe
– nicht an die Verordnung gebunden
OWASP WSTG und ISTG
+ konkret für HTTP
– kein OT-Feldbus
MITRE ATT&CK for ICS
+ reale Angreifertechniken
– keine Prüfprozedur
Fuzzing und Robustheit
+ Fehlerbehandlung
– aufwendige Auswertung
Kombinierte Strategie
1
SVV-Taxonomie der IEC 62443-4-1 verankert jeden Test an einem Prüfzweck
2
Anforderungsgetriebene Testfälle Prozeduren nach NIST, OWASP und MITRE
3
Firmentools, gefiltert nur nach Anwendbarkeitsprüfung
Nathalie Nuber
Ergebnisse

## Slide 11: Jeder Test ist von der Anforderung bis zur Evidenz rückverfolgbar
Methodik
Motivation und Grundlagen
Methodik
Fazit
Ausblick
Requirement
Asset
Threat
Security Function
Test Objective
Test Technique
Access Prerequisite
Evidence
Result
STRIDE
SVV · NIST · OWASP · MITRE
NV1 · NV2 · NV3
Nathalie Nuber
Ergebnisse

## Slide 12: Drei Zugriffspositionen spezifiziert, eine realisiert
Ergebnisse
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
NV1
Direktzugriff
Switch
SPS
Prüfling
Testsystem
NV2
passive Beobachtung
Switch
SPS
Prüfling
Testsystem
Mirror-Port
NV3
aktive Zwischenschaltung
Switch
SPS
Prüfling
Testsystem
✕
✕
✓
Nathalie Nuber
Methodik

## Slide 13: Der realisierte Prüfstand
Ergebnisse
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
Switch
SPS
Engineering-Laptop
Kali-Testsystem
SRIO · Prüfling
Nathalie Nuber
Methodik

## Slide 14: Vier von zehn Firmentests passen direkt - erkannt vor der Ausführung
Ergebnisse
Anwendbar und ausgeführt (4)
CM-001 Nmap
CM-007 Nikto
CM-009 Siege
CM-010 boofuzz
Anwendbar mit Anpassung (2)
CM-004 OWASP ZAP
CM-005 SSLscan
Blockiert (1)
CM-008 OpenVAS GVM
Nicht anwendbar (3)
CM-003 Hydra
kein Authen- tifizierungs- Endpunkt
CM-006 Lynis
keine Be- triebssystem- Shell
CM-002 Nmap zonen- basiert
keine zweite Zone in flacher Topologie
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
Nathalie Nuber
Methodik

## Slide 15: Die Kette angewendet: RQ-003 am Prüfling
Ergebnisse
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
Requirement
Asset
Threat
Security Function
Test Objective
Test Technique
Access Prerequisite
Evidence
Result
RQ-003 · Nachweis von Eingriffen
Audit- und Tracing-Daten · Betriebsart
Repudiation
Logging · Auditing · Non-Repudiation
zurechenbarer, persistenter Nachweis?
Requirements-based Testing · SVV-1
NV1
Error-Log und Systick über HTTP
Fail
Nathalie Nuber
Methodik

## Slide 16: Der Nachweis überlebt den Kaltstart nicht
Ergebnisse
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
Schritt
System-Tick
Log-Einträge
Baseline
20969
0
Nach Ereignis 1
68629
2
Nach Kaltstart
20459
0
Nach Ereignis 2
44869
2
Tick-Rücksprung: 68629 auf 20459
Was fehlt
kein absoluter Zeitstempel
keine Akteursidentität
Loginhalt nach Kaltstart gelöscht
RQ-003 und RQ-012 · Fail
Nathalie Nuber
Methodik

## Slide 17: Sicherer Zustand und Cybersecurity-Konformität sind trennbare Eigenschaften
Fazit
Übersetzen?
Die Ableitungskette erzeugt Anforderungen, die sich an konkrete Schnittstelle, Asset und Zugriffsposition binden lassen, durchgängig belegt.
Anwendbar?
Vier direkt, zwei mit Anpassung, drei nicht anwendbar, einer blockiert, alle vorab erkannt.
Direktzugriff?
Verifiziert Funktionen auf dem IT-Pfad abschließend, kann über die zyklische Safety-Kommunikation strukturell keine Aussage treffen.
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
Nathalie Nuber
Methodik

## Slide 18: Vier Schritte für die Weiterentwicklung
Ausblick
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
1
NV2 realisieren
Mirror-Port oder Netzwerk-Tap
kurzfristig
2
NV3 realisieren
transparente Bridge
kurzfristig
3
Testtiefe skalieren
Staffelung über SRSL-Stufen
mittelfristig
4
Methodik verankern
Secure Development Lifecycle
mittelfristig
Nathalie Nuber
Methodik

## Slide 19
Nathalie Nuber
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit