## Slide 1: Functional Testing of Security in Industrial Gateways under the New Machinery Regulation
Bachelorarbeit T3_3300
Elektrotechnik, Studienrichtung Automation
22.09.2026
Nathalie Nuber
Notes: Ich stelle Ihnen heute die Ergebnisse meiner Bachelorarbeit vor.
Das Thema ist das funktionale Testen von Security-Eigenschaften bei industriellen Gateways unter der neuen EU-Maschinenverordnung.

## Slide 2: Der Weg von der Pflicht zum Prüfergebnis
Agenda
Nathalie Nuber
01
Motivation und Grundlagen
02
Methodik
03
Ergebnisse
04
Fazit
05
Ausblick
Notes: Ich gehe in fünf Schritten vor:
Zuerst die Motivation und die Grundlagen, also warum dieses Thema jetzt relevant ist.
Dann die Methodik,
Anschließend die Ergebnisse der Tests am Gerät ,
Das Fazit entlang meiner drei Forschungsfragen und
Zum Schluss ein kurzer Ausblick.

## Slide 3: Das Gateway verbindet zwei Welten mit gegensätzlichen Schutzzielen
Motivation
IT
OT
Gateway
HTTP-Diagnose, IT-Pfad
PROFINET / PROFIsafe, zyklisch, OT-Pfad
Confidentiality
Integrity
Availability
Integrity
Confidentiality
Availability
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
Nathalie Nuber
Methodik
Notes: Das Gateway sitzt genau an der Grenze zwischen zwei Welten.
Auf der IT-Seite gilt die klassische Priorisierung: Vertraulichkeit vor Integrität vor Verfügbarkeit.
Auf der OT-Seite dreht sich diese Reihenfolge um: Verfügbarkeit und deterministische Ausführung stehen an erster Stelle (klick), denn jede Verzögerung oder Unterbrechung kann physischen Schaden, Gefährdungen oder Produktionsausfall bedeuten.
(klick) Das Gateway vereint beide Pfade in einem Gerät:
- einen HTTP-Diagnosepfad auf der IT-Seite und
- einen zyklischen PROFINET- beziehungsweise PROFIsafe-Pfad auf der OT-Seite.
- PROFIsafe folgt dabei dem Black-Channel-Prinzip, das heißt, die Sicherheitsschicht traut dem Übertragungskanal (PROFINET) grundsätzlich nicht.
Genau diese Doppelrolle macht das Gerät zum kritischen Asset: Über die IT-Seite werden Bedrohungen in eine früher geschlossene OT-Umgebung hineingetragen.

## Slide 4: Ab 20. Januar 2027 ist Cybersecurity Teil der Konformitätsbewertung
Motivation
Übergangsfrist
29.06.2023
Veröffentlichung im Amtsblatt der EU
20.01.2027 · verbindliche Anwendung
Ablösung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
funktionales Verhalten und Safety
Cybersecurity nicht verpflichtend
Verordnung (EU) 2023/1230
Schutz vor Korruption in der Konformitätsbewertung
Anhang III, 1.1.9 und 1.2.1
Anhang IV, technische Dokumentation
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
Nathalie Nuber
Methodik
Notes: Die Verordnung (EU) wurde am 29. Juni 2023 im Amtsblatt veröffentlicht und ist ab dem 20. Januar 2027 verbindlich anzuwenden. Sie löst die Maschinenrichtlinie ab.
Der entscheidende Unterschied:
- Eine Verordnung gilt unmittelbar für alle Wirtschaftsakteure, sie muss nicht erst in nationales Recht überführt werden.
- Und inhaltlich wird Cybersecurity erstmals verpflichtender Bestandteil der Produktsicherheit
Damit ist funktionale Sicherheit nicht mehr unabhängig von Cybersecurity bewertbar
(konkret in Anhang III, Abschnitte 1.1.9 Schutz vor Korruption und 1.2.1 und Sicherheit von Steuerungssystemen. Anhang IV verlangt zusätzlich die technische Dokumentation inklusive Prüfberichten.)

## Slide 5: Zwischen Prüfpraxis und Regulierung klafft eine Lücke
Motivation
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
Pflicht der Maschinenverordnung
Testergebnis am Gerät
?
kein Verfahren
Nathalie Nuber
Methodik
Notes: Damit bleibt eine Lücke.
Auf der einen Seite steht seit der neuen Maschinenverordnung eine verbindliche Pflicht auf Maschinenebene, für die Nachweise in der technischen Dokumentation zu erbringen sind.
Auf der anderen Seite steht ein Testergebnis am Gerät, das diese Nachweise tragen müsste.
Dazwischen existiert bislang kein definiertes Verfahren.
Das Fehlen eines systematischen Ansatzes für das funktionale Testen von Security ist das zentrale Problem, das meine Arbeit betrachtet.

## Slide 6: Drei Fragen leiten die Arbeit
Motivation
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
Pflicht der Maschinenverordnung
Testergebnis am Gerät
?
kein Verfahren
Ziel: systematische, rückverfolgbare Testmethodik
FF1
Pflicht zur prüfbaren Anforderung?
FF2
Welche Firmentests sind anwendbar?
FF3
Was kann Direktzugriff verifizieren, und was nicht?
Nathalie Nuber
Methodik
Notes: Daraus leiten sich drei Forschungsfragen, die ich in meiner Arbeit beantworten möchte, ab.
Erstens: Wie lassen sich die Cybersecurity-Pflichten auf Maschinenebene in prüfbare, abgeleitete Anforderungen auf Komponentenebene übersetzen?
Zweitens: Welche Tests des bestehenden Firmen-Frameworks sind auf ein industrielles Gateway überhaupt anwendbar?
Drittens: Was kann Testen mit Direktzugriff verifizieren, und wo liegen seine Grenzen?
Das Ziel ist eine systematische, rückverfolgbare Testmethodik

## Slide 7: Drei Ebenen führen von der Rechtspflicht zur prüfbaren Anforderung
Methodik
Motivation und Grundlagen
Methodik
Fazit
Ausblick
Verordnung (EU) 2023/1230, Anhang III · Pflicht auf Maschinenebene
prEN 50742, Ansatz B · technische Auslegung
IEC 62443-4-2 · Component Requirements
Nathalie Nuber
Ergebnisse
Notes: Die Übersetzung läuft über drei Ebenen. Ganz oben die Verordnung: Sie formuliert die Pflicht, aber auf Maschinenebene.
Die mittlere Ebene übersetzt diese Pflicht in technische Auslegung für den Maschinenbau.
Dort gibt es zwei mögliche Wege; ich habe den gewählt, der für Komponenten in einem größeren industriellen Kommunikationsnetz vorgesehen ist – und der verweist auf die etablierten Security-Standards der Automatisierungstechnik, eben die nächste Ebene
Deren Anforderungen an einzelne Komponenten bilden die unterste Ebene und sind die Grundlage für meine Tests.
Ein Punkt muss man beachten: Die Verordnung adressiert die Maschine, nicht die Komponente. Was am Gerät geprüft wird, sind daher abgeleitete Anforderungen
Approach A und Approach B unterschied:
Approach A ist ein pragmatischer, auf den klassischen Maschinenbau zugeschnittener Weg zur Risikominderung, während Approach B vollständig auf der umfassenderen IT-Security-Normenreihe IEC 62443 basiert. Man wählt Approach A, wenn man als KMU oder Neueinsteiger einen direkten, ressourcenschonenden Pfad zur EU-Konformität sucht, ohne tiefgreifendes Cybersicherheits-Vorwissen zu benötigen. Approach B empfiehlt sich hingegen für Organisationen, die bereits über etablierte Security-Prozesse (wie "Secure Development Lifecycles") verfügen und diese nahtlos nutzen möchten, um bei der Zertifizierung Doppelarbeit zu vermeiden.

## Slide 8: Vierzehn prüfbare Anforderungen aus zwei Abschnitten des Anhangs III
Methodik
Anhang III, 1.1.9
Anhang III, 1.2.1
RQ-001
RQ-002
RQ-003
RQ-004
RQ-005
RQ-006
RQ-007
RQ-008
RQ-009
RQ-010
RQ-011
RQ-012
RQ-013
RQ-014
Motivation und Grundlagen
Methodik
Fazit
Ausblick
Verordnung, Anhang III
prEN 50742, Approach B
IEC 62443-4-2
Mapping auf prEN 50742
Mapping auf IEC 62443-4-2
Nathalie Nuber
Ergebnisse
Notes: Der Gesetzestext ist nicht testbar. Deshalb zerlege ich den Rechtstext in einzelne abgegrenzte Anforderungen.
Das Ergebnis dieser ersten Ableitungsstufe sind vierzehn Stück.
- Jede formuliert eine Pflicht, jede hat ein Schutzziel
- Neun stammen aus dem Abschnitt zum Schutz gegen Korrumpierung, fünf aus dem Abschnitt zur Sicherheit und Zuverlässigkeit von Steuerungen.
Ein Vorteil ist die Nachvollziehbarkeit. Weil jede Anforderung eine eigene Kennung trägt, kann ich später zu jedem Testergebnis zurückverfolgen, aus welcher Stelle der Verordnung es stammt – und umgekehrt zu jeder Pflicht zeigen, ob sie abgedeckt ist oder nicht.
Diese vierzehn Anforderungen werden anschließend über die mittlere Normebene auf die Anforderungen an einzelne Komponenten gemappt.

## Slide 9: Die Ableitung am Beispiel RQ-003
Methodik
Motivation und Grundlagen
Methodik
Fazit
Ausblick
Ableitung
Verordnung, Anhang III
prEN 50742, Approach B
IEC 62443-4-2
Anhang III, 1.1.9
Nachweise über Eingriffe sammeln
RQ-003 · Zurechenbarkeit
abgeleitete Anforderung
prEN 50742
Evidenz · Protokollierung · physische Manipulation
IEC 62443-4-2
CR 2.8 Ereignisse
CR 2.12 Nichtabstreitbarkeit
EDR 3.11 Rückfallebene
Nathalie Nuber
Ergebnisse
Notes: Wie das konkret aussieht, zeige ich an einer der vierzehn Anforderungen – RQ-003.
Der Ausgangspunkt ist eine Formulierung aus der Verordnung:
Daraus habe ich als Anforderung: Das System soll Nachweise über jeden Eingriff sammeln, also die Zurechenbarkeit von Eingriffen abgeleitet.
Die mittlere Ebene konkretisiert das auf drei Arten: Sie definiert,
- was überhaupt als Nachweis zählt,
- sie formuliert Protokollierungspflichten, und
- Beschreibt die Ebene für den Nachweis physischer Manipulation zu
–z.B., wenn eine digitale Protokollierung nicht anwendbar ist  ein aufgebrochenes Siegel
Auf Komponentenebene habe ich dann drei Anforderungen.
- Die erste verlangt auditierbare Ereignisse – das ist der primäre Mechanismus, um digitale Nachweise überhaupt zu erzeugen.
- Die zweite verlangt Nichtabstreitbarkeit: Wegen Zusatz ‚legitim oder illegitim Eingriffen‘ in der Anforderung
- Die dritte Anforderung ist ebenfalls die physische Manipulationssicherheit
Diese drei Schritte laufen für alle vierzehn Anforderungen analog.
Zusätzlich wird jede Anforderung mit den betroffenen Assets und einer Bedrohung verknüpft
 erst dadurch kann aus einer Normklausel ein konkretes Testobjekt. Genau diese Anforderung greife ich später bei den Ergebnissen wieder auf.

## Slide 10: Kein etablierter Ansatz erfüllt alle Kriterien - deshalb eine Kombination
Methodik
Motivation und Grundlagen
Methodik
Fazit
Ausblick
Funktionales Black-Box-Testing
+ rückverfolgbar
– kein Angreiferblick
IEC 62443-4-1 · SVV
+ definiert das „Was“
– keine Testfälle
NIST SP 800-115
+ prozedurale Tiefe
– nicht an die Verordnung gebunden
OWASP WSTG und ISTG
+ konkret für HTTP
– kein OT-Feldbus
MITRE ATT&CK for ICS
+ reale Angreifertechniken
– keine Prüfprozedur
Fuzzing und Robustheit
+ Fehlerbehandlung
– aufwendige Auswertung
Kombinierte Strategie
1
SVV-Taxonomie der IEC 62443-4-1 verankert jeden Test an einem Prüfzweck
2
Anforderungsgetriebene Testfälle Prozeduren nach NIST, OWASP und MITRE
3
Firmentools, gefiltert nur nach Anwendbarkeitsprüfung
Nathalie Nuber
Ergebnisse
Notes: Die nächste Frage ist, wie.
Dafür habe ich sechs Ansätze gegeneinander bewertet, unter anderem danach, ob sie sich auf eine Anforderung zurückführen lassen, ob sie konkrete Testfälle liefern, ob sie reproduzierbar sind und ob sie zu einem gateway in der Automatisierungstechnik passen.
Das Ergebnis lässt sich in zwei Gruppen zusammenfassen.
Die eine Gruppe:
funktionales Black-Box-Testing und die Normanforderungen
- ist sauber rückverfolgbar. Sie sagt mir, welche Eigenschaft gelten muss, aber sie liefert keinen Angreiferblick und keine ausführbaren Testfälle.
Die andere Gruppe
die Prüfleitfäden und Angreifer-Kataloge aus der IT-Security
- liefert genau diesen Angreiferblick und konkrete Prozeduren, ist dafür aber schlechter reproduzierbar, nicht an die Verordnung gebunden und deckt den OT-Feldbus nicht ab.
(klick) Kein einzelner Ansatz erfüllt also alle Kriterien.
Deshalb kombiniere ich drei Elemente.
Erstens eine Verifikationstaxonomie aus der Normenreihe: Sie verankert jeden Test an einem definierten Prüfzweck, sodass nie unklar ist, wozu ein Test dient.
Zweitens die Testfälle selbst – anforderungsgetrieben, also abgeleitet aus meinen vierzehn Anforderungen, mit Prozeduren aus den IT-Security-Leitfäden.
Drittens das bestehende Firmen-Framework, das ich wiederverwende, aber erst nach einer Anwendbarkeitsprüfung.

## Slide 11: Jeder Test ist von der Anforderung bis zur Evidenz rückverfolgbar
Methodik
Motivation und Grundlagen
Methodik
Fazit
Ausblick
Requirement
Asset
Threat
Security Function
Test Objective
Test Technique
Access Prerequisite
Evidence
Result
STRIDE
SVV · NIST · OWASP · MITRE
NV1 · NV2 · NV3
Nathalie Nuber
Ergebnisse
Notes: Das verbindende Element der gesamten Methodik ist diese Kette.
Sie beginnt bei der Anforderung und fragt sich dann Schritt für Schritt weiter:
Welches Asset ist betroffen?
Welche Bedrohung zielt darauf, mithilfe der STRIDE (klick)?
Welche Security-Funktion soll sie abwehren?
Was genau muss ich am Gerät zeigen, und mit welcher Technik? (klick) mithilfe von den Techniken, die ich in der vorherigen Folie erläutert habe
Von welcher Position im Netz aus geht das (klick)?
Welcher Beweis bleibt zurück, und wie wird es bewertet?
Dabei ist wichtig.
Die Zugriffsposition ist keine Eigenschaft der Anforderung, sondern der gewählten Testtechnik.
Sie wird deshalb pro Test entschieden – dieselbe Anforderung kann über verschiedene Tests unterschiedliche Positionen erfordern.
Das wird auf der nächsten Folie wichtig.
Security Function
Eine Security Function (Sicherheitsfunktion) ist ein technischer oder logischer Mechanismus in einem IT-System, der speziell dafür entwickelt wurde, Schutzziele wie Vertraulichkeit, Integrität oder Verfügbarkeit durchzusetzen. Sie dient dazu, Bedrohungen abzuwehren und festgelegte Sicherheitsrichtlinien aktiv anzuwenden, um das System und dessen Daten vor unbefugtem Zugriff zu bewahren. Ein anschauliches Beispiel ist die biometrische Authentifizierung (wie Face ID) eines Smartphones, deren Sicherheitsfunktion darin besteht, das Gerät nur nach erfolgreicher Prüfung des rechtmäßigen Besitzers zu entsperren
Mitigation (Risikominderung oder Schadensbegrenzung) beschreibt den übergeordneten Prozess oder das strategische Ziel, die Wahrscheinlichkeit oder die Auswirkungen eines Risikos zu verringern. Eine Security Function ist hingegen das konkrete (meist technische) Werkzeug oder der Mechanismus, den man einsetzt, um diese Mitigation in der Praxis zu erreichen.
Ein kurzes Beispiel zur Unterscheidung: Wenn das Risiko der Diebstahl eines Laptops ist, ist die Mitigation (die Strategie) der Schutz der darauf gespeicherten Daten vor fremden Blicken. Die Security Function (das Werkzeug zur Umsetzung) ist die konkret aktivierte Festplattenverschlüsselung.

## Slide 12: Drei Zugriffspositionen spezifiziert, eine realisiert
Ergebnisse
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
NV1
Direktzugriff
Switch
SPS
Prüfling
Testsystem
NV2
passive Beobachtung
Switch
SPS
Prüfling
Testsystem
Mirror-Port
NV3
aktive Zwischenschaltung
Switch
SPS
Prüfling
Testsystem
✕
✕
✓
Nathalie Nuber
Methodik
Notes: Die Machbarkeit eines Tests hängt von der Position des Testsystems auf dem Kommunikationspfad ab.
Ich habe drei Varianten spezifiziert.
NV1, Direktzugriff: Das Testsystem ist regulärer Teilnehmer am Switch. Das trägt alle IP-basierten Tests, insbesondere die HTTP-Dienste.
NV2, passive Beobachtung: über Mirror-Port oder Netzwerk-Tap.
- Erst hier wird die zyklische PROFINET- und PROFIsafe-Kommunikation sichtbar.
NV3, aktive Zwischenschaltung als transparente Bridge –
- für das gezielte Verzögern, Verwerfen oder Ersetzen einzelner Frames.
Realisiert wurde im Labor nur der Direktzugriff
Unterschied port mirror /network tab
- Beide Technologien dienen der Netzwerküberwachung, indem sie den fließenden Datenverkehr kopieren und an externe Analyse- oder Sicherheitstools weiterleiten.
- Der Port Mirror ist eine reine Software-Funktion in einem Switch, die zwar flexibel aus der Ferne einzurichten ist, jedoch die Switch-Ressourcen belastet und bei hoher Netzwerkauslastung Pakete verwerfen kann.
- Ein Network TAP ist dagegen ein eigenständiges Hardware-Gerät, das physisch in das Netzwerkkabel eingeschleift wird und passiv eine garantiert verlustfreie, exakte Kopie des gesamten Datenverkehrs liefert.

## Slide 13: Der realisierte Prüfstand
Ergebnisse
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
Switch
SPS
Engineering-Laptop
Kali-Testsystem
SRIO · Prüfling
Nathalie Nuber
Methodik
Notes: So sah der Aufbau konkret aus: ein Industrial Switch, daran die SPS, der Prüfling – ein Safe-Remote-I/O-Gerät –, ein Testsystem und ein Engineering-Laptop.
Als Testsystem habe ich Kali Linux eingesetzt.
Das ist eine Linux-Distribution, die einen vorkonfigurierten Satz quelloffener Security-Werkzeuge mitbringt
- z.B. Werkzeuge für Netwerk-Discovery, für das Untersuchen von Webschnittstellen,
Alle Knoten lagen in einem flachen Adressbereich und ohne VLAN-Trennung.
Der Engineering-Laptop mit TIA Portal ist Hilfsmittel da, um bestimmte Werte am Gerät auszulesen und kein Security-Testwerkzeug.
Getestet wurde ausschließlich in dieser isolierten Laborumgebung, bei OT darf man niemals an einem Produktivsystem testen.
Aktives Scannen kann Kommunikation unterbrechen und im schlimmsten Fall eine Sicherheitsfunktion beeinträchtigen.
Alternativen zu Kali-Linux
Kali Linux ist eine auf Debian basierende Linux-Distribution, die mit hunderten vorinstallierten Werkzeugen speziell für Penetrationstests, forensische Analysen und ethisches Hacken entwickelt wurde. Sicherheitsexperten nutzen dieses Betriebssystem, um IT-Systeme und Netzwerke aktiv auf Schwachstellen zu prüfen, bevor echte Angreifer diese ausnutzen können. Beliebte Alternativen, die einen ähnlich starken Fokus auf Cybersicherheit und eine vergleichbare Tool-Ausstattung bieten, sind beispielsweise Parrot Security OS, BlackArch Linux und BackBox.

## Slide 14: Vier von zehn Firmentests passen direkt - erkannt vor der Ausführung
Ergebnisse
Anwendbar und ausgeführt (4)
CM-001 Nmap
CM-007 Nikto
CM-009 Siege
CM-010 boofuzz
Anwendbar mit Anpassung (2)
CM-004 OWASP ZAP
CM-005 SSLscan
Blockiert (1)
CM-008 OpenVAS GVM
Nicht anwendbar (3)
CM-003 Hydra
kein Authen- tifizierungs- Endpunkt
CM-006 Lynis
keine Be- triebssystem- Shell
CM-002 Nmap zonen- basiert
keine zweite Zone in flacher Topologie
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
Nathalie Nuber
Methodik
Notes: Damit zur zweiten Forschungsfrage.
Das bestehende Firmen-Framework besteht aus zehn Prüfanweisungen, jede bindet ein Werkzeug an eine Gegenmaßnahme und eine Akzeptanzregel.
Es ist um Werkzeuge herum organisiert, und es ist allgemein für IT-Systeme und Webanwendungen geschrieben.
Das Gateway ist ein embedded Gerät.
Unverändert übertragbar ist das Framework deshalb nicht.
Genau deshalb steht vor jeder Ausführung eine Anwendbarkeitsprüfung
Vier Tests waren direkt anwendbar und wurden ausgeführt
Zwei waren mit Anpassung anwendbar.
Einer war blockiert
Drei waren nicht anwendbar.
(- Ein Portscan, um die erreichbaren Dienste zu ermitteln.
Ein Web-Scanner, der die Diagnoseschnittstelle auf bekannte Schwachstellen und Fehlkonfigurationen abklopft.
Ein Lasttest, der prüft, ob der Dienst unter definierter Last verfügbar bleibt.
Und ein Fuzzing-Werkzeug, das nachweisen soll, dass fehlerhafte oder unerwartete Eingaben nicht zu Abstürzen oder undefiniertem Verhalten führen.
Der Zugriffskontroll-Scan soll eigentlich nachweisen, dass Rollen und Berechtigungen durchgesetzt werden und keine Rechteausweitung möglich ist – das Gerät kennt aber nur eine einzige anonyme Lese-Rolle, ein Rollenvergleich entfällt damit.
Und die Prüfung der Transportverschlüsselung setzt einen verschlüsselten Endpunkt voraus; den gibt es nicht, deshalb habe ich sie auf den Klartext-Dienst umgelenkt, um wenigstens eine verwertbare Aussage zu bekommen
- Der Brute-Force-Test braucht einen Anmelde-Endpunkt – das Gerät hat keinen.
Die Systemhärtungsprüfung braucht eine Betriebssystem-Shell – die bietet ein eingebettetes Gerät nicht.
Und der zonenbasierte Scan wird aus einer Netzwerkzone gegen eine zweite gefahren; in meiner flachen Labortopologie gibt es diese zweite Zone nicht. Das ist eine Eigenschaft meines Aufbaus, nicht des Geräts
- Der Schwachstellenscanner ließ sich im Labor nicht betriebsbereit machen – eine Umgebungsbeschränkung, keine Aussage über den Prüfling.

## Slide 15: Die Kette angewendet: RQ-003 am Prüfling
Ergebnisse
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
Requirement
Asset
Threat
Security Function
Test Objective
Test Technique
Access Prerequisite
Evidence
Result
RQ-003 · Nachweis von Eingriffen
Audit- und Tracing-Daten · Betriebsart
Repudiation
Logging · Auditing · Non-Repudiation
zurechenbarer, persistenter Nachweis?
Requirements-based Testing · SVV-1
NV1
Error-Log und Systick über HTTP
Fail
Nathalie Nuber
Methodik
Notes: Jetzt die Kette am realen Gerät – wieder an RQ-003.
Diesmal haben wir den ganzen Hintergrund zu den Testtechniken und zu Zugriffsvoraussetzungen
(klick) Die Anforderung ist der Nachweis von Eingriffen.
(klick) Betroffen sind zwei Assets: die Audit- und Tracing-Daten selbst und die Betriebsart des Geräts.
(klick) Die Bedrohung ist Repudiation – also dass sich eine Handlung im Nachhinein abstreiten lässt, weil das System keine ausreichenden Aufzeichnungen führt.
(klick) Die zugehörige Security-Funktion ist Logging, Auditing und Nichtabstreitbarkeit.
(klick) Daraus wird ein Testziel definiert: Existiert ein zurechenbarer und persistenter Nachweis?
- Zurechenbar heißt, er muss einer handelnden Instanz zuzuordnen sein.
- Persistent heißt, er muss erhalten bleiben.
(klick) Die Technik ist anforderungsgetriebenes Testen, und sie ist mit Direktzugriff ausführbar
(klick) Als Beweis dienen der Fehlerspeicher und der System-Tick
Das Ergebnis ist ein Fail.
Wie sich das begründet ist, zeige ich auf der nächsten Folie.
STRIDE: Es dient als Framework für Threat Modeling, bei dem Entwickler und Sicherheitsexperten potenzielle Angriffe auf ein System analysieren, bevor diese ausgenutzt werden können. Ziel ist es, Sicherheitslücken frühzeitig zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen zu planen, wodurch Risiken systematisch reduziert werden können
Die sechs STRIDE-Kategorien
Spoofing (Identitätsfälschung): Ein Angreifer gibt sich als legitimer Benutzer oder System aus, um unbefugten Zugriff zu erhalten. Gegenmaßnahmen sind starke Authentifizierung, Multi-Faktor-Authentisierung und kryptografische Verfahren
Tampering (Manipulation): Unbefugte Änderungen an Daten oder Code, die die Integrität gefährden. Schutzmaßnahmen umfassen Hash-Codes, digitale Signaturen, Verschlüsselung und sichere Netzwerkprotokolle
Repudiation (Abstreitbarkeit): Ein Benutzer oder System kann Aktionen leugnen, z. B. Transaktionen. Gegenmaßnahmen sind Prüfprotokolle, Empfangsbestätigungen, digitale Signaturen und Zeitstempel
Information Disclosure (Informationslecks): Unbefugtes Einsehen sensibler Daten. Schutz erfolgt durch Zugriffskontrollen, Verschlüsselung, starke Authentifizierung und sensiblen Umgang mit Informationen
Denial of Service (DoS, Dienstverweigerung): Angriffe, die die Verfügbarkeit einer Anwendung stören, z. B. durch Überlastung von Bandbreite oder Ressourcen. Gegenmaßnahmen sind Redundanz, Lastverteilung und Erhöhung der Systemzuverlässigkeit
Elevation of Privilege (Rechteerweiterung): Ein Angreifer verschafft sich höhere Berechtigungen als vorgesehen. Schutzmaßnahmen sind robuste Programmierung, Prinzip der minimalen Rechte (Least Privilege) und Eingabevalidierung
SVV-1: Prüfung der IT-Sicherheitsanforderungen
SVV-2: Prüfung der Bedrohungsabschwächung
SVV-3: Prüfung von Sicherheitslücken
SVV-4: Eindringprüfung

## Slide 16: Der Nachweis überlebt den Kaltstart nicht
Ergebnisse
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
Schritt
System-Tick
Log-Einträge
Baseline
20969
0
Nach Ereignis 1
68629
2
Nach Kaltstart
20459
0
Nach Ereignis 2
44869
2
Tick-Rücksprung: 68629 auf 20459
Was fehlt
kein absoluter Zeitstempel
keine Akteursidentität
Loginhalt nach Kaltstart gelöscht
RQ-003 und RQ-012 · Fail
Nathalie Nuber
Methodik
Notes: Das ist die Messreihe, die zu diesem Ergebnis führt.
Ich habe vier Zustände nacheinander ausgelesen.
Der Ausgangszustand:
- System-Tick 20969, null Einträge im Fehlerspeicher.
Dann habe ich einen Eingangsfehler ausgelöst
- Ergebnis: Tick 68629, zwei Einträge auf der Safety-CPU. Das Gerät protokolliert also grundsätzlich etwas.
Dann habe ich die Spannung getrennt
- Danach steht der Tick bei 20459, und der Fehlerspeicher ist leer.
Ein zweites Ereignis erzeugt wieder zwei Einträge, jetzt bei Tick 44869.
(klick) Daraus folgt:
- 1. es fehlt ein absoluter Zeitstempel  es gibt nur einen relativen System-Tick.
- 2. fehlt jede Akteursidentität – es ist nicht zurechenbar, wer eingegriffen hat.
- Und 3. ist der Loginhalt nach dem Kaltstart gelöscht.
(klick) RQ-003, die Zurechenbarkeit von Eingriffen, und RQ-012, die geforderte Aufbewahrung der Nachweise über fünf Jahre, sind somit nicht erfüllt.
Boofuzz: Das Skript baut das absolute Minimum einer HTTP-Anfrage nach und bombardiert den Webserver unter 192.168.0.2 mit fehlerhaften Variationen dieser Anfrage, um dessen Stabilität und Sicherheit zu testen.
Connection Hold:
RQ-010: The control system shall withstand reasonably foreseeable malicious attempts from third parties that could lead to a hazardous situation.

## Slide 17: Sicherer Zustand und Cybersecurity-Konformität sind trennbare Eigenschaften
Fazit
Übersetzen?
Die Ableitungskette erzeugt Anforderungen, die sich an konkrete Schnittstelle, Asset und Zugriffsposition binden lassen, durchgängig belegt.
Anwendbar?
Vier direkt, zwei mit Anpassung, drei nicht anwendbar, einer blockiert, alle vorab erkannt.
Direktzugriff?
Verifiziert Funktionen auf dem IT-Pfad abschließend, kann über die zyklische Safety-Kommunikation strukturell keine Aussage treffen.
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
Nathalie Nuber
Methodik
Notes: Zurück zu den drei Forschungsfragen.
1. Wie lassen sich die Cybersecurity-Pflichten auf Maschinenebene in prüfbare, abgeleitete Anforderungen auf Komponentenebene übersetzen?
Dafür habe ich die Ableitungskette welche Anforderungen erzeugt, die sich an konkrete Schnittstelle, Asset und Zugriffsposition binden lassen, bis zum Beweis.
2. Welche Tests des bestehenden Firmen-Frameworks sind auf ein industrielles Gateway überhaupt anwendbar?
Anwendbar: Vier direkt, zwei mit Anpassung, drei nicht anwendbar, einer blockiert
Was kann Testen mit Direktzugriff an der physischen IT/OT-Schnittstelle verifizieren, und wo liegen seine Grenzen?
- Er verifiziert Funktionen auf dem IT-Pfad abschließend.
- Über die zyklische Safety-Kommunikation kann er strukturell keine Aussage treffen.
- Die Beobachtungsposition selbst reicht dafür nicht aus.
Ich möchte zwei Punkte ausdrücklich einordnen. Erstens: Zwölf der vierzehn Anforderungen sind Not Assessed – das bedeutet nicht, dass eine Funktion fehlt, sondern dass die Evidenz die Akzeptanzbedingung nicht vollständig abdeckt. Das ist die konservative Aggregationsregel und eine Folge des bewusst begrenzten Praxisumfangs. Zweitens: Ein Fail ist eine nicht nachgewiesene Komponentenfähigkeit, keine Aussage über die Rechtskonformität des Produkts – die Pflicht kann auf System- oder Zonenebene kompensiert werden.
Die zentrale methodische Erkenntnis: Sicherer Zustand und Cybersecurity-Konformität sind trennbare Eigenschaften. Ein definierter sicherer Zustand nach einem Fehler belegt für sich genommen weder Zurechenbarkeit noch Integrität noch Nachvollziehbarkeit.

## Slide 18: Vier Schritte für die Weiterentwicklung
Ausblick
Motivation und Grundlagen
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
1
NV2 realisieren
Mirror-Port oder Netzwerk-Tap
kurzfristig
2
NV3 realisieren
transparente Bridge
kurzfristig
3
Testtiefe skalieren
Staffelung über SRSL-Stufen
mittelfristig
4
Methodik verankern
Secure Development Lifecycle
mittelfristig
Nathalie Nuber
Methodik
Notes: Kurzfristig steht die Realisierung der beiden fehlenden Zugriffspositionen an:
- Über Mirror-Port oder Netzwerk-Tap und
- Über eine transparente Bridge. Erst damit werden Aussagen über die zyklische Safety-Kommunikation möglich, und damit auch die Bewertung der Anforderungen, dass safety-critical daten geschützt werden müssen
Mittelfristig lässt sich die Testtiefe skalieren, gestaffelt über die SRSL-Stufen der prEN 50742, von der einfachen Prüfsumme bis zur kryptografischen Verifikation unter aktiver Manipulation.
Und die Methodik sollte im Secure Development Lifecycle verankert.
Secure Development Lifecycle
Der Secure Development Lifecycle (SDLC) ist ein strukturierter Softwareentwicklungsprozess, der Sicherheitsmaßnahmen von Beginn an in jede einzelne Projektphase integriert, anstatt sie erst als letzten Schritt hinzuzufügen. Bereits in der Planungs- und Designphase werden verbindliche Sicherheitsanforderungen definiert und mögliche Angriffsvektoren durch Methoden wie Threat Modeling systematisch analysiert. Während der eigentlichen Programmierung wenden Entwickler sichere Codierungsrichtlinien an, woraufhin der Code durch automatisierte Tools und Penetrationstests streng auf Schwachstellen geprüft wird. Auch nach der Veröffentlichung der Software bleibt die Sicherheit durch kontinuierliche Überwachung und ein schnelles Patch-Management im laufenden Betrieb stets im Fokus. Das übergeordnete Ziel dieses ganzheitlichen Ansatzes ist es, Schwachstellen so früh wie möglich zu erkennen und zu beheben, um spätere Reparaturkosten drastisch zu senken und von Grund auf sichere Anwendungen zu erschaffen.

## Slide 19
Nathalie Nuber
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Notes: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.